## Slide 1: Основы работы в TinkerCAD
Максимов Данил Дмитриевич
Студентк Нижнетагильского государственного социально-педагогического института
Факультета естествознания, математики и информатики
Кафедры информационных технологий
Группы НТ-501оФИ

## Slide 2: TinkerCAD
TinkerCAD – веб-сервис для создания 3D объектов, который используется для создания прототипов элементов декора, ювелирных изделий, игрушек и разного рода предметов для дальнейшей печати.

## Slide 3: Цель и задачи
Цель – создать Светофор на Arduino UNO
Задачи:
Познакомиться подробнее с алгоритмом работы устройства;
Разобрать несколько вариантов написания программы реализации светофора на Arduino

## Slide 4: Алгоритм смены сигналов светофора на Arduino
Светофор должен работать вот по такому алгоритму:
Светит только красный цвет светофора.
Не выключая красный сигнал светофора, включаем желтый.
Выключаем красный и желтый, включаем зеленый.
Выключаем зеленый сигнал светофора, включаем желтый.
После чего цикл повторяем с красного сигнала светофора на Arduino.

## Slide 5: Как подключить светодиоды к Arduino UNO?
Схема подключения не очень сложная и для подключения нам понадобится макетная плата, 3 светодиода и 3 резистора наминало 220 Ом. А также Arduino UNO и соединительные провода.
Все соединяем по схеме.

## Slide 6: Как подключить светодиоды к Arduino UNO?

## Slide 7: Код светофора на Arduino UNO
Реализовать программу светофора на Arduino можно различными способами
1 способ:
Для этого создадим переменные и инициализируем пины как выход
int led_red = 2;
int led_yellow = 3;
int led_green = 4;
boolean ledOn = HIGH; void setup()
{
pinMode(led_red, OUTPUT);
pinMode(led_yellow, OUTPUT);
pinMode(led_green, OUTPUT);
}

## Slide 8: Код светофора на Arduino UNO
В основном цикле loop() можно все реализовать, используя функции digitalWrite() и delay(). В итоге должен получиться вот такой код.
void loop()
{
digitalWrite(led_red, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(led_yellow, HIGH);
delay(700);
digitalWrite(led_red, LOW);
digitalWrite(led_yellow, LOW);
digitalWrite(led_green, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(led_green, LOW);
digitalWrite(led_yellow, HIGH);
delay(700);
digitalWrite(led_yellow, LOW);
}

## Slide 9: Код светофора на Arduino UNO
Конечный вариант кода светофора на Arduino будет вот таким:
void loop()
{
digitalWrite(led_red, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(led_yellow, HIGH);
delay(700);
digitalWrite(led_red, LOW);
digitalWrite(led_yellow, LOW);
digitalWrite(led_green, HIGH);
delay(2000);
for (int i = 0; i<6; i++)
{
ledOn = !ledOn;
digitalWrite(led_green, ledOn);
delay(500);
}
digitalWrite(led_green, LOW);
digitalWrite(led_yellow, HIGH);
delay(700);
digitalWrite(led_yellow, LOW); }

## Slide 10: Загружаем код в Arduino UNO
Arduino UNO можно использовать не только в симуляторе, но и программировать реальную Arduino UNO. Для этого полученный код можно скопировать в Arduino IDE и загрузить в отладочную плату.