ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по МДК. 02.01 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ

(название)

для обучающихся  специальности

21.02.03  Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

за 3 курс

Оцениваемые знания и умения: У1 – У3; З1 – З8.

Оцениваемые компетенции: ПК.2.1; ОК4, ОК5.

F1: Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ

F2: Проведение контроля остаточных знаний для обучающихся 4 курса

V1: Организация строительства объектов транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа

I:

S: Началу проектных работ по строительству трубопроводов предшествуют:

-:    государственная экспертиза;

+:   предварительные изыскания и исследования;

-:   предварительное согласование выбора земельных участков;

-:   предварительные согласования с органами исполнительной власти.

I:

S:    Рекомендуемый состав документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы:

+:    пояснительная записка, основные чертежи, рабочая документация и каталожный лист;

-: введение, пояснительная записка, анализ проекта, каталожный лист;

-: объяснительная записка, рабочая документация и каталожный лист;

-: пояснительная записка, каталожный лист.

I:

S: На основании каких нормативных документов осуществляется проектирование магистральных трубопроводов:

-:   СНМ, ГОС, НСВ;

+:  СНиП, ГОСТ, ВСН;

-: ГОСТ, СН;

-: ВС, ГОС, СН.

I:

S:    На основании чего составляется заявка на материально-техническое снабжение строительства трубопроводов:

-: на основании ГОСТ;

+: на основании проекта организации строительства;

-: на основании заявления подрядчика;

-: на основании государственной экспертизы.

I:

S: Основным документом, составляемым ведущей проектной организацией, является:

-: рабочий проект;

-: смета;

+: строительный генеральный план (стройгенплан);

-: устав.

I:

S:Стройгенплан необходим для:

-: расчета стоимости строительства;

-: расчета необходимых материалов строительства;

-: комплексного решения вопросов, связанных с расчетов стоимости строительства;

+: комплексного решения вопросов, связанных с организацией строительства.

I:

S:Стройгенплан представляет собой:

+: карту местности в виде схемы;

-: схему размещения техники при строительстве;

-: график зависимости сроков и стоимости строительства;

-: сводную ведомость.

V2: Технология строительства магистральных трубопроводов в нормальных и сложных условиях

I:

S: Состав подготовительных работ при строительстве трубопроводов:

+: организационный, мобилизационный и технологический;

-: организационный, трассовый и технологический;

-: организационный, мобилизационный и трассовый;

-: трассовый, мобилизационный и технологический;

I:

S: Поступающие на строительство МТР должны подвергаться:

+: входному контролю;

-: измерению;

-: диагностике;

-: толщинометрии.

I:

S: Контроль геодезической разбивочной основы выполняют:

+: теодолитными ходами и нивелирами;

-: рулетками и ходомерами;

-: измерителями и шагомерами;

-: метромерами и амперметрами.

I:

S: Уборка строительной полосы от спиленных деревьев производят:

-: кусторезов;

+: трелевочным трактором;

-: скрепером;

-: экскаватором.

I:

S: Расчистка трассы трубопровода от леса производится в границах полосы отвода с допустимым отклонением:

-: +1000 м;

-: +50 м;

-: +500 м;

+: +300 м.

I:

S: Планировка строительной полосы производится с целью…

-: выполнения в срок строительных работ ;

-: подготовки трубопровода к укладке в траншею;

-: качественного выполнения изоляционных работ;

+: обеспечения стабильной работы всех машин и механизмов во время строительства ТП.

I:

S: Полимергрунтовые и промороженные проезды относят к:

-: практическим;

+: технологическим;

-: объездным;

-: кольцевым.

I:

S: В состав погрузочно-разгрузочных работ входят:

-: траспортировка по ЖД и выгрузка;

-: транспортировка от трубосварочной базы до строительной полосы;

+: выгрузка, трансортировка, склидирование труб;

-: складирование на трубосварочной базе.

I:

S:  Что такое реверсивность работы нефтепровода?

-: возможность осуществления перекачки нефти и нефтепродуктов,

-: возможность перекачки по трубопроводу газа и нефти,

+: возможность осуществления перекачки по данному нефтепроводу в 2х направлениях,

-: способность нефтепровода функционировать при различных условиях

эксплуатации,

-: возможность проведения ремонта,

I:

S:   Какую операцию проводят путем внешнего осмотра и измерения основных геометрических параметров изделий на соответствие нормативной документации?

-:  сварку

-: монтаж

-: изоляцию

-:  укладку

+: входной контроль качества

I:

S:   В каких условиях проводят рыхление грунта буровзрывным способом?

-: в нормальных условиях,

+: горного рельефа,

-:  вечномерзлого грунта,

-: болотистой местности,

-: пустыни,

I:

S:  Какую операцию осуществляют с применением трубоукладчиков, тракторов

и лебедок?

-: изоляционно-укладочные работы,

+: доставку секций трубы на уклон,

-: засыпку трубопровода,

-:  планировку грунта,

-:  монтаж трубопровода,

I:

S:  Какой способ укладки трубопровода в траншею в условиях болотистой местности включает в себя одновременную разработку траншеи, изоляцию и укладку трубопровода?

-:  с анкеровкой экскаватора,

-:  без анкеровки экскаватора,

-: лотковый,

-: раздельный,

+: совмещенный

I:

S:  Определите фактор(-ы), из которых складывается оценка технического состояния трубопровода.

-:  действующие нагрузки,

-: расчет толщины стенки,

+:результаты обследования, испытаний и анализа  металла, срок службы трубопровода

-: продольные перемещения,

-:  расчет общей устойчивости трубопровода,

I:

S:   К какому виду работ можно отнести операции: визуальный осмотр, внутритрубная дефектоскопия, обмер геометрических параметров, проверка сплошности металла?

-: диагностика,

-: ППР,

+: контроль качества сварочных работ,

-:  выборочный ремонт,

-:  подготовительные,

I:

S:   Устройство подъездов – это

-:  расчистка трассы от деревьев и кустарников,

+: прокладка трассы для транспортировки секций труб,

-:  вырубка полосы леса шириной 10-20 м,

-:  уборка валунов бульдозером,

-:  прокладка трассы общего назначения,

I:

S:   Какой из двух методов укладки трубопровода в траншею в условиях болотистой местности содержит все элементы технологии строительства трубопровода в нормальных условиях?

-:  с анкеровкой экскаватора,

-: без анкеровки экскаватора,

-: лотковый,

-:  раздельный,

+:совмещенный

I:

S:  Какой способ закрепления трубопровода против всплытия используется при большом числе болотистых участков?

-: чугунными или железобетонными грузами,

+: скреперной установкой,

-: поплавками,

-:  понтонами,

-: специальными щитами,

I:

S:   Выбрать отличие в технологии строительно-монтажных работ в районах с равнинной местностью и сильнопересеченным рельефом.

-:  развозка труб осуществляется отдельными трубами,

+: трубовоз перемещается за автокраном, разгружающим и укладывающим трубы на бровку вдоль траншеи,

-:  автокран перемещается за трубовозом под углом не более 15° к оси траншеи,

-: для разгрузки труб применяются автокраны большой грузоподъемности и с удлиненной стрелой,

-:  при отсутствии промежуточных въездов, съездов или разъездов автокран каждый раз осуществляет те же въезды и выезды, что и трубовозы,

I:

S:  . Основные операции по производству монтажных и изоляционно-укладочных работ это:

+:  технологическая схема,

-:  комплекс работ,

-: очередность выполнения,

-:  этапы сооружения трубопровода,

-: типы производственных работ,

I:

S:   К какому виду работ при сооружении трубопровода в пустыне можно отнести следующие операции: планировка барханов, разработка траншей, засыпка уложенных труб?

-: монтажные работы,

+: земляные работы

-:  изоляционные работы,

-: укладочные работы,

-: сварочные работы,

I:

S:  При сооружении в каких условиях у трубопровода контроль качества изоляции должен проводиться как в процессе выполнения изоляционных работ, так и после их окончания?

+: в горных,

-:  на болотах,

-:  в пустыне,

-:  в нормальных,

-:  в зонах вечномерзлых грунтов,

I:

S:   В каких условиях осуществляется схема укладки в насыпи с усилением несущей способности грунта?

-: в горных условиях,

+: на болотах,

-:  в пустыне,

-:  в нормальных условиях,

-: такая схема не существует,

I:

S:  Пусть труба расположена в вечномерзлом грунте на глубине h. При температуре стенки трубы больше 0 °С вокруг нее образуется зона, которая называется…

-:  границей оттаивания,

-:  ореолом,

-:  площадью оттаивания,

-:  тепловой зоной,

-:  ореолом оттаивания,

I:

S:  Какой состав грунта наиболее эффективен для подсыпки, т.к. имеет незначительную просадку во времени и вследствие увлажненности?

-:  щебень,

-:  гравий,

+: песчано-гравийная смесь,

-: минеральный,

-: глинистый,

I:

S:  Каким альтернативным способом, кроме тракторного рыхления, можно осуществлять земляные работы при рыхлении неразборной скалы в условиях горного рельефа?

-: экскаваторным,

+: бульдозерным,

+: буровзрывным,

-:  дробильным,

-: нет другого способа,

I:

S:   Какая конструктивная схема укладки трубопроводов не применяются при строительстве на болотах?

-:  подземная,

-:  полуподземная,

-:  наземная,

-:  надземная,

+: полуназемная,

I:

S:  В каких условиях монтаж трубопровода ведут из заранее изолированных секций труб?

-:  на болотах,

+: в горных условиях,

-:  в пустыне,

-: в зонах вечномерзлых грунтов,

-:  в нормальных условиях,

I:

S:   Закрепление против погружения это:

-: положительная плавучесть,

-: проектная отметка,

+:отрицательная плавучесть,

-: схема укладки в траншею,

-:  вид изоляционных работ,

I:

S: Площадки под склад труб устраивают с уклоном:

-: 5 - 10°;

+: 1,5 - 2°;

-: 25 - 30°;

-: 15 - 20°.

I:

S: Площадки под склад труб устраивают с уклоном для:

-: удобства в обслуживании;

-: удобства погрузки труб на трубовозы;

-: для максимального вмещения труб;

+: для отвода атмосферных осадков и грунтовых вод.

I:

S: При складировании запрещается:

-: укладывать в один штабель трубы одного размера;

+: укладывать в один штабель трубы разного размера;

-: укладывать в один штабель трубы одной марки;

-:  укладывать в один штабель трубы разной толщины.

I:

S: При складировании запрещается:

+: производить укладку труб верхнего ряда до закрепления труб нижнего ряда;

-: производить укладку труб нижнего ряда до закрепления труб верхнего ряда;

-: производить укладку труб среднего ряда до закрепления труб верхнего ряда;

-: производить укладку труб с закреплением.

I:

S: При складировании запрещается:

-: складировать вместе трубы, изготовленные из разных материалов;

-: складировать раздельно изолированные и неизолированные трубы;

+: складировать вместе изолированные и неизолированные трубы;

-: производить укладку труб в зимнее время.

I:

S: Склады по назначению и вместимости подразделяются на:

-: рельсовые, базисные и трассовые;

+: прирельсовые, базисные и притрассовые;

-: рельсовые, базовые и притрассовые;

-: базовые и трассовые.

I:

S: Базисные склады для хранения труб сооружают вблизи:

-: трубосварочных баз и складов;

-: баз продажи труб;

-: линейной части строящегося трубопровода;

+: морских, речных портов и пристаней, ЖД станций.

I:

S: Трассовые склады для хранения труб сооружают вблизи:

-: трубосварочных баз и складов;

-: на трубосварочной базе;

+: линейной части строящегося трубопровода;

-: морских, речных портов и пристаней, ЖД станций.

I:

S: Базисные склады служат для:

+: концентрации запасов труб для обеспечения производства на длительный период;

-: концентрации запасов труб для обеспечения производства на короткий период;

-: продажи;

-: накопления и продажи.

I:

S:Складировать трубы следует в штабеля высотой не более:

-: 10 м;

-: 15 м;

+: 3 м;

-: 30.

I:

S: Заглубение траншеи с балластом – это:

-: растояние от поверхности отвала до кромки трубы;

+: расстояние от поверхности земли до верха балластирующей конструкции;

-: высота от верхней части трубопровода до трубоукладчика;

-: высота от верхней части трубопровода до поверхности земли.

I:

S: Крутизна откоса – это:

+: отношение его высоты к заложению;

-: отношение его высоты к ширине;

-: отношение его ширины к длине;

-: отношение его высоты к углю наклона откоса.

I:

S: Маршрутом называется:

-: время при перевозках;

-: скорость автомобилей при перевозках;

-: расстояние при перевозках;

+: путь следования автомобилей при перевозках.

I:

S: Минимальная ширина траншеи по дну для трубопроводов диаметром до 700 мм принимается равной:

-: D +50 мм;

-: D +900 мм;

+: D +300 мм;

-: D +600 мм.

I:

S: Минимальная ширина траншеи по дну для трубопроводов диаметром 700 мм и более принимается равной:

-: 10D;

+: 1,5D;

-: 5D;

-: 3D.

I:

S: Метод разработки траншей одноковшовыми экскаваторами и бульдозерами-рыхлителями рекомендуется для разработки траншей при прокладке трубопроводов:

+: больших диаметров;

-: малых диаметров;

-: любых диаметров;

-: средних диаметров.

I:

S: Метод разработки траншей комплектом роторных экскаваторов предусматривает:

-: ручную разработку траншей комплектами роторных экскаваторов, каждый из которых разрабатывает определенную часть профиля траншеи.

-: прерывистую разработку траншей комплектами роторных экскаваторов, каждый из которых разрабатывает определенную часть профиля траншеи.

-: частично поточно-механизированную разработку траншей комплектами роторных экскаваторов, каждый из которых разрабатывает определенную часть профиля траншеи.

+: непрерывную поточно-механизированную разработку траншей комплектами роторных экскаваторов, каждый из которых разрабатывает определенную часть профиля траншеи.

I:

S: Засыпка трубопроводов обеспечивает:

-: защиту от несанкционированных врезок;

-: защиту от биокоррозии;

+: целосность труб и противокоррозионную защиту;

-: молниезащиту.

I:

S: Центровка труб – это:

-: технологическая операция, в результате которой две сопрягаемые трубы становятся несоосными.

-: технологическая операция, в результате которой две сопрягаемые трубы становятся параллельными.

-: технологическая операция, в результате которой две сопрягаемые трубы становятся перпендикулярными.

I:

S: Сварка – это:

+: технологический процесс неразъемного соединения частей изделия путем местного сплавления этих частей;

-: технологический процесс разъемного соединения частей изделия путем местного сплавления этих частей;

-: технологический процесс неразъемного соединения частей изделия путем склеивания этих частей;

-: технологический процесс разъемного соединения частей изделия путем местного склеивания этих частей.

I:

S: Сварное соединение – это:

-: разъемное соединение двух металлических частей, выполненное сваркой;

-: соединение нескольких металлических частей, выполненное сваркой;

-: разъемное соединение нескольких металлических частей, выполненное сваркой;

+: неразъемное соединение двух металлических частей, выполненное сваркой.

I:

S: Околошовная зона – это:

-: участок, замыкающий сварной шов;

+: участок, примыкающий к сварному шву;

-: участок, предшествующий сварному шву;

-: сам сварной шов.

I:

S: Сварной шов – это:

-: конструктивный элемент клеевых соединений, образованный затвердевшей расплавленной мастикой;

-: элемент сварных соединений, образованный расплавленным клеем;

+: конструктивный элемент сварных соединений, образованный затвердевшим расплавленным металлом;

-: элемент фланцевых соединений, образованный затвердевшим расплавленным металлом.

I:

S: Классификация защитных (изоляционных) покрытий по типу:

+: усиленный и нормальный;

-: нестандартный и стандартный;

-: тяжелый и легкий;

-: сильный и слабый.

I:

S: Классификация защитных (изоляционных) покрытий по нанесению:

-: местные, полевые, вдолтрассовые;

+: заводские, тассовые, базовые;

-: тяжелые, легкие, средние;

-: усиленный, стандартные, нормальные.

I:

S: Область применения заводского изоляционного покрытия ограничивается:

-:  категориями  глубиной заложения трубопровода до 1,5 м и ;

-: тяжелые, легкие, средние;

+: диаметром трубопровода до 820 мм и температурой транспортируемого продукта не выше + 60 °С;

-: усиленный, стандартные, нормальные.

I:

S:  Усиление несущей способности грунта песчаными сваями чаще всего необходимо при строительстве трубопровода:

+: в условиях болотистой местности

-: в горах,

-: в пустыне,

-:  в вечномерзлом грунте,

-: при сыпучем песчаном грунте,

I:

S:   На болотах и заболоченных участках, как правило, предусматривается:

-:   наземная прокладка

+:  подземная прокладка

-:  полупоздемная прокладка

-:  подводная прокладка

I:

S:   Метод укладки трубопровода на болоте сплавом имеет преимущества:

-:   выполняется в ручную

+:  эффективен на труднопроходимых болотах

-:  не трудоемкий

-:  дешевый

I:

S:  Завершающим этапом процесса укладки трубопровода сплавом является

-:  засыпка грунтом

-: сварка

+:  балластировка

-:  нивелирование

I:

S:  Чугунный утяжелитель является

+:  балластирующим устройством

-:   устройством для установки техники на болоте

-:  роликовой опорой

-:  компенсатором

I:

S:  Железобетонный утяжелитель является

-:   устройством для установки техники на болоте

-:  роликовой опорой

+:  балластирующим устройством

-:  компенсатором

I:

S:  Анкерное устройство является

-:  компенсатором

-:  роликовой опорой

-:   устройством для установки техники на болоте

+:  балластирующим устройством

I:

S:  Срок службы балластирующего устройства должен быть не менее

-:   1 года

+:  срока службы трубопровода

-:  срока службы изоляционного покрытия

-: 10 лет

I:

S:  Тоннелирование является

-: открытым способом прокладки трубопровода

-:  комбинированным способом прокладки трубопровода

-:  наружным способом прокладки трубопровода

+:  закрытым способом прокладки трубопроводов

I:

S:  Работы по строительству трубопровода в горных условиях ведутся

+:  сверху-вниз

-: горизонтально

-: вертикально

-: не имеет значения

I:

S: Участки трассы трубопровода на многолетнемерзлых грунтах подразделяют на

+:  «горячие», «теплые», «холодные»

-:  «горячие», «нейтральные», «холодные»

-:  «горячие», «теплые», «ледяные»

-:  «горячие», «утепленные», «холодные»

I:

S:  Прокладку трубопровода по технологии «труба в трубе» при его осадке в многолетнемерзлом грунте осуществляют с целью

-:  защиты от коррозии

-:  уменьшения деформаций

+:  уменьшения напряжений

-:  увеличения пропускной способности

I:

S: Магистральные трубопроводы пересекают, как правило, большое число препятствий. На какие 2 основных вида их можно разделить?

-: реки, горы,

-:  озера, овраги,

-: горы, болота,

-: населенные пункты, коммуникации,

+:искусственные и естественные

I:

S:  Участки линейной части магистрального трубопровода на пересечениях препятствий называются

-: переправами

+:  переходами

-:  сплавами

-: подходами

I:

S:  К подводным переходам относятся участки трубопроводов, пересекающие водоемы и уложенные в межень

+: более 10 м и глубиной свыше 1,5 м

-:  более 50 м и глубиной свыше 15 м

-:  более 1 м и глубиной свыше 1 м

-:  более 100 м и глубиной свыше 150 м

I:

S:  При строительстве трубопровода по технологии «труба в трубе» межтрубное пространство заполняется

-: водой

+: цементным раствором

-: гелевым раствором

-: песком

I:

S: Строительство трубопроводов через водные преграды осуществляют

-: поточным и непоточным способом

-: циклическим и роторным способом

+:открытым и закрытым способом

-: роторным и ручным способом

I:

S: Метод наклонно-направленного бурения является

-: открытым

-: циклическим

-: поточным

+: закрытым

I:

S: Метод микротоннелирования является

+: закрытым

-: открытым

-: циклическим

-: поточным

I:

S: Метод строительства типа «труба в трубе» является

+:открытым

-: циклическим

-: поточным

-: закрытым

I:

S: Траншейный метод строительства является

-: циклическим

+:открытым

-: поточным

-: закрытым

I:

S: Укладка трубопровода при строительстве подводного перехода осуществляется следующими способами

+: укладка протаскиванием и погружением

-: укладка протягиванием и заглублением

-: укладка прогонкой и затоплением

-: укладка протягиванием и затоплением

I:

S:  .  К какому способу прокладки трубопроводов относятся наклонно-направленное бурение, прокол, продавливание?

-:  с рытьем траншеи

+: бестраншейный

-:  раздельный

-:  совмещенный

-:  пооперационный

I:

S: Основным преимуществом метода ННБ является

-: невысокая стоимость работ

-: соприкосновение трубопровода с водой

+: несоприкосновение трубопровода с водой

-: отсутствие проектной документации

I:

S: Трубы для строительства подводного перехода методом ННБ

-: не должны иметь заводскую изоляцию

-: должны быть диаметром не более 100 мм

-: должны иметь встроенные центраторы

+: должны иметь заводскую изоляцию

I:

S: Строительство перехода методом ННБ осуществляется в

+: три этапа

-: два этапа

-: пять этапов

-: десять этапов

I:

S: Строительство пилотной скважины относится к методу

-: МТ

+: ННБ

-: траншейному

-: «труба в трубе»

I:

S: Величина испытательного давления подводного трубопровода после укладки равна

-: Рзав

-: 15Рраб

+: 1,5Рраб

-: 15Рзав

I:

S: Трубопровод считается выдержавшим испытания на прочность если за время испытаний

+: давление остается неизменным

-: температура остается неизменной

-: давление изменяется в большую сторону

-: давление постоянно падает

I:

S: После гидравлических испытаний трубопровода необходимо

-: очисть полость от мусора

+: удалить воду

-: установить запорную арматуру

-: установть манометры

I:

S: Удаление воды после гидроиспытаний трубопровода осуществляют

-: вручную

-: воду не удаляют

+: пропуском поршней-разделителей

-:  пропуском диагностического устройства

I:

S: Основными техническими характеристиками буровых установок для бурения методом ННБ являются

+: максимальная нагрузка и крутящий момент

-:  габаритные размеры

-:  масса и объем резервуара

-: диаметр породоразрушающего инструмента и давление бурового раствора

I:

S: Гидромониторный эффект при бурении методом ННБ – это

-: увеличение крутящего момента

+: дополнительное разрушение породы струей раствора

-: обеспечение надежности протаскивания трубопровода

-: возможность многократного использования бурового раствора

I:

S: Для передачи энергии на породоразрушающий инструмент при бурении методом ННБ используют

-: ротор

-: дизельный генератор

-: трансформатор

+: гидравлический забойный двигатель

I:

S: В качестве буровых растворов при бурении методом ННБ применяют

+: глинистые растворы

-: воду

-: гель

-: цементный раствор

I:

S: Буровой раствор при бурении методом ННБ выполняет следующие   основные функции

-: закрепление стенок скважины и закупоривание пор

+: охлаждение инструмента и вынос шлама на поверхность

-: увеличение скорости бурения и давления прокачки

-: уменьшение давления прокачки

I:

S: Основными свойствами бурового раствора при бурении методом ННБ  являются

-: загустевание и растекаемость

-: температура и влажность

+: плотность, вязкость и водоотдача

-:  раздел фаз и прокачиваемость

I:

S: Окончательный диаметр пилотной скважины при бурении методом ННБ должен превышать диаметр трубопровода на

-: 5 %

-: 50 %

+: 20 %

-: 1 %

I:

S: Поглощение бурового раствора при бурении скважины методом ННБ случается

-: в скальных породах

-: в глинистых породах

-: в солевых породах

+:  в карбонатных и песчаных породах

I:

S: Обвалы стенок скважины при бурении скважин методом ННБ могут привести к

-: уменьшению давления бурового раствора

-: растворению пород

+: прихватам

-: снижению крутящего момента

I:

S: Микротоннелирование – это

-: способ транспортирования продукции

-: способ монтажа оборудования

-: способ подготовки к строительству трубопровода

+: способ строительства тоннеля

I:

S: Минимальный внутренний диаметр тоннеля, сооружаемого по технологии МТ для пакета труб равен

+: 1,3Дн

-: 5,2Дн

-: 1,2Дн

-: 2,6Дн

I:

S: На подводных переходах заглубление микротоннеля принимается

-: не менее 60 м от минимальной отметки дна

-: не более  6 м от минимальной отметки дна

+: не менее 6 м от минимальной отметки дна

-: не более 6о м от минимальной отметки дна

I:

S: При строительстве трубопроводов методом МТ межтрубное пространство заполняется

-: цементом

+: инертным газом

-: песком

-: водой

V3: Технология строительства хранилищ нефти и газа

I:

S: Особенность сооружения резервуаров большой вместимости является

-: усиленная крыша

-: усиленная обваловка

+: усиленное основание

-: усиленная система пожаротушения

I:

S: Площадку под резервуарный парк выбирают с условием, чтобы несущая способность грунта была не ниже

-: 130 МПа

-:13 МПа

-: 0,0013 МПа

+: 0,13 МПА

I:

S: Фундамент под резервуар состоит из трех слоев

+: грунтовой подсыпки

+: песчаной подушки

+: гидрофильного слоя

-: гидрофобного слоя

-: цементной подсыпки

-: грунтовой подушки

-: бетонной заливки

I:

S: Слой фундамента резервуара, предохраняющий поступление вод к резервуару

-: гидрофобный

+: гидрофильный

-: гидратационный

-: гидрофлотационный

I:

S: Работам по монтажу резервуара предшествуют

-: монтаж крыши

-: сборка центальной стойки

-: сварка листов

+: расчистка площадки

+: устройство основания

I:

S: Все стали, применяемые в строительных конструкциях, должны обладать

-: углеродистостью

-: плавкостью

+: свариваемостью

-: жаропрочностью

I:

S: Для резервуаров высотой 11 – 12 м давление на грунт должно не превышать

+: 0,13 МПа

-: 0,001 МПа

-: 13 МПа

-: 1 МПа

I:

S: Для резервуаров высотой 17 – 18 м давление на грунт должно не превышать

-: 0,001 МПа

-: 13 МПа

-: 1 МПа

+: 0,19 МПа

I:

S: Несущая способность грунта при строительстве резервуаров должна быть не ниже

-: 0,001 МПа

+: 0,13 МПа

-: 13 МПа

-: 1 МПа

I:

S: Толщина гидрофобного слоя при строительстве резервуаров должна быть в пределах

-: 1 м

+: 8 – 10 см

-: 13 м

-: 1 м

I:

S: Толщина песчаной подушки при строительстве резервуаров должна быть в пределах

+: 30 см

-: 1 м

-: 13 м

-: 1 м

V4: Основы организации строительных работ при сооружении перекачивающих и компрессорных станций

I:

S: При монтаже резервуаров применяют два метода

-: пластинчатый

+: полистовой

+: индустриальный

-: строчный

-: поэтапный

I:

S: Сооружение насосных и компрессорных станций подразделяется на два этапа

+: подготовительный

+: основной

-: предварительный

-: первичный

-: вторичный

I:

S: Основной этап строительства насосных и компрессорных станций включает работы

-: подготовительные

+: общестроительные

+: специальные

-: специализированные

-: общие

I:

S: Разбивочные, земляные, бетонные и монтажные работы при строительстве насосных и компрессорных станций относят к

-: подготовительным

-: специализированным

+: общестроительным

-: общим

I:

S: Столбы для закрепления опорных точек на строительной площадке называют

-: рокерами

+: реперами

-: докерами

-: стикерами

I:

S: Нагрузки, действующие на фундамент зданий и оборудования бывают

-: статичными

-: динамичными

-: растягиващими

+: статическими

+: динамическими

I:

S: Основным материалом для устройства фундаментов является

-: стекло

-: металл

+: бетон

-: песок

I:

S: Способ монтажа, когда трубопровод монтируется непосредственно на месте укладки называется

-: монтаж укрупненными блоками

-: монтаж на местах

-: монтаж местный

+: монтаж по месту

I:

S: Способ монтажа, когда трубопровод предварительно монтируется на специальных площадках называется

-: монтаж по месту

-: монтаж на местах

-: монтаж местный

+: монтаж укрупненными блоками

I:

S: На месторождениях Западной Сибири насосные и компрессорные станции строятся методом

+: комплексно-блочным

-: поточным

-: раздельным

-: мобильным

I:

S: Совокупность оборудования и строительных конструкций, смонтированных на общем основании называется

-: рамой

+: блоком

-: рамой

-: корпусом

I:

S: Насосные агрегаты монтируются в

+: блоке насосном

-: бункере насосном

-: операторной

-: блочной системе

I:

S: Транспортабельное здание из легких строительных конструкций называется

-: коробом

-: контейнером

+: боксом

-: сооружением

I:

S: Схема организации комплексно-блочного строительства включает следующие этапы

+: производство строительных конструкций на заводе

+: сборка блоков на сборочно-комплектовочном предприятии

+: транспорт блоков

+: монтаж НС и КС

V5: Основы охраны окружающей среды при сооружении газонефтепроводов и газонефтехранилищ

I:

S: Основной источник загрязнения окружающей среды на перекачивающих станциях

-: колодцы ПЛК

+: резервуары

-: насосные перекачки чистой воды

-: газосепараторы

I:

S: Для предотвращения загазованности помещений насосных станций необходимо

-: останавливать насосы каждые два часа

+: заменить сальниковые набивки на торцовые уплотнения

-: уменьшать давление на выкиде насоса

-: проветривать насосную

I:

S: Количественные потери нефти и нефтепродуктов происходят в результате

+: утечек и переливов

-: при испарении нефти и нефтепродуктов

-: смешения, загрязнения и окисления нефтепродуктов

-: ухудшения качества нефти и нефтепродуктов

I:

S: Качественные потери нефти и нефтепродуктов происходят в результате

-: утечек и переливов

-: при испарении нефти и нефтепродуктов

+: смешения, загрязнения и окисления нефтепродуктов

-: ухудшения качества нефти и нефтепродуктов

нефти и нефтепродуктов

I:

S: Качественно-количественные потери нефти и нефтепродуктов происходят в результате

-: утечек и переливов

+: при испарении нефти и нефтепродуктов

-: смешения, загрязнения и окисления нефтепродуктов

-: ухудшения качества нефти и нефтепродуктов

I:

S: Боновые заграждения предназначены для предотвращения распространения разлитой нефти по

-: воздуху

+: течению реки

-: земле

-: горной местности

I:

S: Схема установки бонового заграждения определяется

+: шириной зеркала реки

-: длиной реки

-: глубиной реки

-: наличием течений