## Slide 1
ГАПОУ ЛО «КИРИШСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Лекции
Разработал: преподаватель
Кизилова Ирина Михайловна
2022
Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
Предмет: «Техническая механика»
Раздел: «Статика»

## Slide 2
Основные понятия и аксиомы статики.
Связи и их реакции.
Плоская система сходящихся сил.
Пара сил. Свойства пар. Момент силы относительно точки.
Плоская система произвольно расположенных сил..
Трение скольжение и трение качения.
Пространственная система сил.
Центр тяжести. Определение координат центра тяжести.
Вопросы к устному зачету по разделу.
Содержание:

## Slide 3: Статика
изучает действия сил и условия их равновесия.
Объекты изучения:
Материальная точка
Абсолютно твёрдое тело
Сила

## Slide 4
Материальная точка – это геометрическая точка обладающая массой.
Абсолютно твёрдое тело – это материальное тело, в котором расстояние между двумя любыми точками остаётся неизменным.
Сила – это мера механического взаимодействия тел.

## Slide 5
Характеристики силы:
1. Модуль.
2. Направление.
3. Точка приложения.
F=20 H

## Slide 6
Система сил – это все силы действующие на одно твёрдое тело.
Равнодействующая сила – это сила эквивалентная данной системе сил.
F∑

## Slide 7: Аксиомы статики
1. Принцип инерции.
Всякая изолированная материальная точка находится в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения пока приложенные силы не выведут ее из этого состояния.

## Slide 8
Состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения называется равновесием.
Если тело находится в равновесии, то система сил называется уравновешенной.

## Slide 9
2. Условия равновесия двух сил.
Две силы приложенные к телу образуют уравновешенную систему, если они равны по модулю, противоположны по направлению и действуют вдоль одной прямой
F1=20H
F2=20H

## Slide 10
3. Принцип присоединения и исключения
уравновешенной системы сил.
Действие данной системы сил на тело не изменится, если к ней добавить или отнять уравновешенную систему сил.

## Slide 11
4. Сложение сил
F1
F2
F∑

## Slide 12
5. Закон действия и противодействия.
Силы взаимодействия двух твёрдых тел равны по модулю и противоположны по направлению.
F1=F2
F1
F2

## Slide 13
6. Принцип отвердевания.
Если деформируемое тело находится в равновесии, то равновесие тела не нарушится, если, не меняя форму, размеры, положение в пространстве , оно превратится в абсолютно твердое, т.е. затвердеет.

## Slide 14
Свободным - называется тело, которое не скреплено с другими телами и может совершать из данного положения любые перемещения в пространстве (например, воздушный шар в воздухе).
Связи и их реакции.

## Slide 15
Несвободным - называется тело, перемещениям которого в пространстве препятствуют какие-нибудь другие, скрепленные или соприкасающиеся с ним тела.

## Slide 16
Все то, что ограничивает перемещения данного тела в пространстве, называют связью.
Реакция связи - это сила, с которой связь действует на тело.
Направлена реакция связи в сторону, противоположную той, куда связь не дает перемещаться телу.

## Slide 17
Виды связей. 1.Гладкая плоскость (поверхность) или опора.

## Slide 18
2. Гибкая связь.
Реакция Т натянутой нити направлена вдоль нити от тела к точке ее подвеса.

## Slide 19
3. Неподвижная шарнирная опора.
Тело АВ, прикрепленное шарниром к опоре D , может поворачиваться вокруг оси шарнира (в плоскости чертежа); при этом конец А тела не перемещается. Реакция R цилиндрического шарнира может иметь любое направление в плоскости XY

## Slide 20
4. Подвижная шарнирная опора .
Подвижная шарнирная опора препятствует движению тела только в направлении перпендикулярном плоскости скольжения опоры. Реакция такой опоры направлена по нормали к поверхности, на которую опираются катки подвижной опоры.

## Slide 21
5. Стержень.
Связь - стержень АВ, закрепленный на концах шарнирами. Стержень работает только на растяжение или на сжатие. Реакция стержня будет направлена вдоль оси стержня.
Если сжатие – от стержня; если растяжение - к стержню.

## Slide 22
6. Неподвижная защемляющая опора или жесткая заделка.
Для нахождения реакции неподвижной защемляющей опоры надо определить три неизвестных величины

## Slide 23
-это система сил, линии действия которых, расположены в одной плоскости и сходятся в одной точке.
Плоская система сходящихся сил

## Slide 24
1. Графический метод.
Исходя из числовых значений сил системы, выбрать масштаб сил (например: 1Н=1мм).
Изобразить все силы с учетом масштаба и величин углов .
Построить силовой многоугольник. Для этого последовательно переносим вектора сил
параллельно их первоначальному положению: начало последующего вектора в конец
предыдущего. Равнодействующая – вектор, соединяющий начало первого вектора
с концом последнего. Величина равнодействующей определяется путем
измерения длины вектора F с учетом масштаба сил
Определение равнодействующей

## Slide 25
Геометрическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил:
Сходящаяся система сил находится в равновесии в случае замкнутости силового многоугольника. Равнодействующая при этом равна нулю.
F1
F2
F3
F4

## Slide 26
Проекция вектора на ось является скалярной величиной, которая определяется отрезком оси, отсекаемым перпендикулярами, опущенными на нее из начала и конца вектора.
Проекция вектора на ось
β
F
Fx
x
Частные случаи
F
F
F
F
x
x
x
x
0
β
2. Метод проекций.

## Slide 27
Определение равнодействующей методом проекций
x
y
Fx1
Fy1
Fx2
Fx3
Fy3
Fy4
Fx4
Изобразить оси координат с центром в точке пересечения сил.
Найти проекции сил на оси.

## Slide 28
Проекция равнодействующей на ось равна алгебраической сумме проекций соответствующих сил на ту же ось:
F∑X=∑FXi ; F∑Y=∑FYi.
x
y
Fx1
Fy1
Fx2
Fx3
Fy3
Fy4
Fx4
F∑y
F∑x
F∑x
F∑
Величина равнодействующей определяется по формуле: F∑=
Аналитическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил:
Система сходящихся сил находится в равновесии, когда алгебраические суммы проекций ее слагаемых на каждую из двух координатных осей равны нулю.

## Slide 29: Пара сил.
Пара сил – система двух равных по модулю, параллельных и направленных в противоположные стороны сил, действующих на твёрдое тело.
F
F’
Плоскость, в которой лежат силы F и F’, называется плоскостью пары,
а кратчайшее расстояние k между линиями действия сил - плечом пары.
k
Оказывает на тело вращающее действие.

## Slide 30
Действие, оказываемое парой сил на твёрдое тело, характеризуется её моментом, который изображается вектором М, равным по модулю F∙k и направленным перпендикулярно к плоскости действия пары сил в ту сторону, откуда поворот виден происходящим против хода часовой стрелки. Единица измерения Н∙м.
Правило знаков:
_
+

## Slide 31
Свойства пар сил.
Пару сил в плоскости ее действия можно переносить
в любое новое положение, действие пары на тело при
этом не изменится.
2. Две пары, расположенные в одной плоскости,
производят на тело одинаковое вращательное действие
в том случае, если их моменты равны.
М

## Slide 32
10Н
15Н
20Н
0,1м
0,4м
0,2м
Сложение пар сил.
Система пар, действующая на тело в одной
плоскости, эквивалентна паре сил с моментом,
Равным алгебраической сумме моментов пар сил.
1Нм
6Нм
4Нм
3Нм
Условие равновесия пар.

## Slide 33: Момент силы относительно точки
Момент силы относительно точки О - это произведению модуля силы на плечо - кратчайшее расстояние от точки О до линии действия силы.
l
O
_
+
F
Правило знаков:
Mo(F)± F∙l

## Slide 34
Плоская система произвольно расположенных сил
Приведение силы к точке
F
O
Перенести силу F в т. О.
F’
F”
В результате имеем:
силу F в т. О и пару сил
k
Добавим в т. О две силы:
F’ и F” ll силе F. F=F’=F”.
Всякую силу F, приложенную к телу , можно переносить параллельно
линии ее действия в любую т. О, присоединяя пару сил с моментом
равным моменту силы относительно новой точки ее приложения.

## Slide 35: Приведение плоской системы произвольно расположенных сил к данной точке.
. О
F1
F3
F1
а1
F2
F3
а3
а2
Последовательно приводим силы в т. О.
F2
М1
М2
М3
Получаем: плоскую систему сходящихся сил и систему моментов.

## Slide 36
F1
F2
F3
F1
F2
F3
Fгл
Плоская система сил
эквивалентна одной силе –
главному вектору F гл.
Система моментов
эквивалентна одному моменту–
главному моменту М гл.
Мгл=∑Мо(Fi)

## Slide 37
Мгл
Fгл
o
Заменим Мгл парой сил F’ и F”,
равными F гл. Тогда плечо пары
k
F’
F”
F∑
F∑ - равнодействующая плоской системы произвольно расположенных сил

## Slide 38
Частные случаи приведения плоской системы произвольно расположенных сил.
Fгл ≠ 0, Mгл ≠ 0 система эквивалентна равнодействующей, равной по модулю Fгл, ll ему, и отстоящей от точки приведения на расстоянии
2. Fгл ≠ 0, Mгл=0 система эквивалентна равнодействующей,
совпадающей с Fгл.
3. Fгл= 0, Mгл ≠ 0 система эквивалентна паре сил с моментом, равным Mгл
4. Fгл= 0, Mгл=0 система находится в равновесии.

## Slide 39: Сила трения скольжения.
Сила трения скольжения — сила, возникающая между соприкасающимися телами при их относительном движении.
, где
f — коэффициент трения скольжения,
N— сила нормальной реакции опоры.
Fтр=f∙N
Notes: N

## Slide 40: Законы силы трения скольжения.
1. Сила трения не зависит от величины площади трущихся поверхностей.
Fтр=f∙N
2. Максимальная сила трения прямо пропорциональна нормальной составляющей внешних сил, действующих на поверхность тела.
3. Сила трения зависит от материала тел, состояния трущихся поверхностей, наличия и рода смазки.

## Slide 41: Трение качения.
Трением качения называют трение движения, при котором скорости соприкасающихся тел точках касания одинаковы по значению и направлению. Возникает при перекатывании одного тела по поверхности другого из-за деформирования тела в месте взаимодействия.
Место приложения реакции смещается на k.
Имеем 2 пары сил:
Q – движущая сила, Fтр – сила трения качения
M дв. =Q∙r
Fтяж – сила тяжести, N – нормальная реакция
M сопр. =N∙k
k
Fтяж
r
k – коэффициент трения качения (см)
Качение возможно тогда, когда M дв.≥ M сопр.
Q ≥

## Slide 42: Пространственная система сил
Это система сил линии действия которых расположены в пространстве . Для того чтобы эти силы сложить их необходимо привести в одну точку (аналогично плоской системе). При этом необходимо добавить моменты этой силы относительно осей координат.

## Slide 43: Момент силы относительно оси
1. Проводим плоскость перпендикулярно оси (xy).
2. Находим проекцию силы на плоскость.
O
xy
F xy
F

## Slide 44
O
F xy
M
xy
Вид сверху
3.Находим момент проекции относительно точки O.
Mo(F xy)=Fxy•l Mz(F )=Mo(F xy).
Момент силы относительно оси равен 0,если сила
параллельна оси или пересекает её. её
l
+
-

## Slide 45
В результате приведения получаем: пространственную систему сходящихся сил и систему моментов, которые приводятся к главному вектору и главному моменту.
Главный момент:
1) Находим моменты всех сил относительно осей x, y, z.
2) Проекции Мгл на оси Мгл x=∑ Мix, Мгл y=∑ Мiy, Fгл z= Мiz
3)
Главный вектор:
1) Находим проекции всех сил на оси x, y, z
2) Проекции Fгл на оси Fгл x=∑ Fix, Fгл y=∑ Fiy, Fгл z= ∑ Fiz
3)

## Slide 46
х
y
z
0
F1
F2
F3
Главный вектор
Fгл x=∑ Fix= F1+0+0
Fгл y=∑ Fiy= 0+0 –F3
Fгл z= ∑ Fiz=0-F2+0
a
b
c
Fгл

## Slide 47
Главный момент
Мгл x=0-F2∙b+0
Мгл y=F1∙a+F2∙c+0
b
Мгл z=0+0-F3∙c
c
z
F1
F3
F2
Мгл

## Slide 48
С
С
Z
Y
X
Zс
Yс
Xс
Сила тяжести
Центр тяжести тела – центр параллельных
сил тяжести всех частиц тела.
Сила тяжести распределена по всему объему тела.
Действует на каждую частицу и направлена к центру Земли.
Сл-но ее можно считать пространственной системой ll сил.

## Slide 49
Xc – координата x центра тяжести тела.
Fi – сила тяжести, действующая на i-ую точку.
Xi – координата i точки
Координаты центра тяжести
Момент равнодействующей относительно оси–
алгебраическая сумма моментов сил относительно той же оси
С
С
Z
Y
X
Zi
Yi
Xi
My(F∑)=F∑∙xc My(Fi)=Fi∙xi
Аналогично:
Xi,Yi,Zi – координаты i точки

## Slide 50
q-интенсивность силы тяжести на единицу площади (Н/м2)
Si-площадь i -той фигуры (м2)
1. Тело состоит из однородных пластин одинаковой толщины.
2. Тело состоит из однородных объемных фигур
Хi –координата х центра тяжести i –той фигуры.
р - интенсивность силы тяжести на единицу объема (Н/м3)
Vi-объем части фигуры (м3)
Хi,Yi –координаты центра тяжести i –той фигуры.
Формулы для однородных тел
Yc и Zc определяются аналогично.

## Slide 51
С
С
С
С
в
1/3в
а
1/3а
Центры тяжести плоских фигур

## Slide 52
X
Y
2
3
6
4
10
R2
1
5
2)Квадрат
3)Треугольник
4)Полукруг
= 3.3
8
1)Прямоугольник
С-центр тяжести
Пример решения

## Slide 53
Абсолютно твердое тело и материальная точка. Определение.
Сила. Чем характеризуется?
Система сил. Определение.
Равнодействующая. Определение.
Правило сложения двух сходящихся сил.
Связи. Реакции связи. Определение.
Виды связей и их реакции.
Проекция силы.
Условие равновесия плоской системы сходящихся сил.
Пара сил. Плечо пары. Определение.
Момент пары. Определение (формула).
Свойства пар (перечислить).
Момент силы относительно точки.
Правило приведения силы к точке.
Момент силы относительно оси.
Вопросы к устному зачету.