Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ишимбайский нефтяной колледж

(ГАПОУ ИНК)

# Методические  указания

по выполнению курсовой работы

специальность 21.02.01

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

МДК.03.01

«Основы организации и планирования производственных

работ на нефтяных и газовых месторождениях»

ПМ 03 «Организация деятельности коллектива исполнителей»

Разработал: Кильдиярова Гюзель Радиковна

преподаватель экономических дисциплин высшей категории

2023

| Рассмотрен на заседании предметной (цикловой) комиссии и рекомендован к утверждению Протокол №_____от_____________ |  |
| --- | --- |
| Председатель предметной комиссии (цикловой)__________Елистратова Ю.А. |  |

Методические указания по выполнению курсовой работы  МДК 03.01 «Основы организации и планирования производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях» и экономической части выпускной квалификационной работы составлен в соответствии с рабочей программой, разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Разработал:

Кильдиярова Гюзель Радиковна - преподаватель экономических дисциплин

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

Темы курсовых работ	7

СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ	8

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ, ЗАЩИТА И ОЦЕНКА	10

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГЛАВЫ 1	12

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГЛАВЫ 2	13

Методические указания по выполнению курсовой работы на тему 1  «Оценка экономической эффективности проведения гидроразрыва пласта»	14

Пример расчета экономической эффективности от применения гидравлического разрыва пласта	16

Примерные исходные данные для выполнения курсовой работы  по теме 1 (по вариантам)	19

Методические указания по выполнению курсовой работы на тему 2  «Расчет годового экономического эффекта от проведения мероприятий по воздействию на призабойную зону пласта»	21

Пример расчета годового экономического эффекта от применения методов интенсификации добычи нефти и газа	22

Примерные исходные данные для выполнения курсовой работы  по теме 2 (по вариантам)	25

Методические указания по выполнению курсовойработы на тему 3 «Экономическое обоснование изменения  технологических  режимов работы скважин,  оборудованных насосами»	31

Пример расчета экономической эффективности от изменения технологического режима работы скважин, оборудованных ШСНУ	33

Пример расчета экономической эффективности от изменения технологического режима работы скважин,  оборудованных УЭЦН	37

Примерные исходные данные для выполнения курсовой работы по теме 3 (по вариантам)	40

Список рекомендуемой литературы	43

Приложение А	45

# ВВЕДЕНИЕ

Завершающим этапом изучения МДК 03.01 “ Основы организации и планирования производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях” является выполнение курсовой работы. Выполнение курсовой работы – это одна из форм самостоятельной творческой деятельности студентов.

Цель курсовой работы: углубить, систематизировать и обобщить знания студентов по предмету, увязать их с технологическими дисциплинами, проверить способности студентов в применении полученных знаний для проведения контрольных экономических расчетов.

Методические  указания  раскрывают  содержание  типовой  курсовой  работы  по  МДК  и  экономической  части  выпускной квалификационной работы  по  специальности  21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений и составлена в соответствии с требованиями к минимуму содержания ФГОС.

Студенты должны самостоятельно работать над фактическим материалом нефтегазодобывающих  предприятий, пользоваться специальными справочными источниками, действующими нормативами для решения конкретных вопросов, выполнять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению эффективности производства, внедрению рационализаторских предложений, выявлению имеющихся внутренних резервов повышение эффективности производства.

Курсовая работа является показателем возможности и готовности студента к написанию и защите выпускной квалификационной работы.

Задачи, стоящие перед студентом при выполнении курсовой работы:

· изучение, систематизация и анализ законодательных и нормативных документов, литературы, статистических данных, периодических изданий по вопросам темы;

·  изучение отечественного и зарубежного опыта;

·  самостоятельное изложение теоретических основ темы;

· выполнение практической части работы с привлечением материалов практики;

· выявление существующих проблем по избранной теме и рассмотрение путей их решения.

· формулирование выводов и предложений по результатам проведенного исследования;

· самостоятельный подбор литературы, материалов периодической печати по теме работы;

·    постановка проблем, касающихся деятельности организаций, возможности решения, в соответствии с законодательными и нормативными документами, а также обоснование собственной позиции и точки зрения по решению исследуемой проблемы.

Помимо решения творческих задач, студент должен владеть методами и приемами экономических расчетов, самостоятельно составлять необходимую документацию, использовать существующую методику совершения и оформления результатов расчетов.

Курсовая работа выполняется студентами  дневной формы обучения, а также заочной в соответствии с учебными планами.

В результате выполнения курсовой работы студенты должны:

уметь:

- устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками;

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев;

-планировать действия коллектива исполнителей при возникновении чрезвычайных (нестандартных) ситуаций на производстве;

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации (производственного участка);

знать:

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях;

- основы организации работы коллектива исполнителей;

- принципы делового общения в коллективе;

- особенности менеджмента в профессиональной деятельности;

- основные требования организации труда при ведении технологических процессов;

- порядок тарификации работ и рабочих;

- нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра;

-действующее положение об оплате труда и формах материального стимулирования;

- трудовое законодательство;

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.

В результате освоения профессионального модуля у обучающихся по базовой подготовке формируются общие компетенции, включающие в себя способность:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий.

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Содержание МДК 03.01 ориентировано на подготовку обучающихся по базовой подготовке к освоению профессионального модуля по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

- ПК 3.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях

- ПК 3.2 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых месторождениях

- ПК 3.3 Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции

Темы курсовых работ

Тема 1 
«Оценка экономической эффективности проведения гидроразрыва пласта» (10 вариантов)

Тема 2 
 «Расчет годового экономического эффекта от проведения мероприятий по воздействию на призабойную зону пласта» (10 вариантов)

Тема 3  
 «Экономическое обоснование изменения технологических режимов работы скважин, оборудованных насосами»(10 вариантов)

СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа выполняется в соответствии со следующим планом:

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1 Организационно-экономическая характеристика предприятия (название предприятия)

  - Организационная структура менеджмента предприятия

  - Технико-экономические показатели деятельности предприятия

2 Экономическое обоснование проведения мероприятия в условиях (название месторождения)

2.1 Краткая характеристика мероприятия

2.2 Исходные данные по варианту

2.3 Расчет экономической эффективности от проведения мероприятия (название мероприятия)

2.4 Результаты расчета экономического эффекта от проведения мероприятия (название мероприятия)

ВЫВОДЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Графический лист ТЭП (для ВКР).

Во введении должны рассматриваться следующие вопросы:

- значение нефтяной и газовой промышленности в экономике России;

- актуальность выбранной темы для курсовой работы;

- цели курсовой работы.

1 В организационно-экономической характеристике предприятия (название предприятия) рассматриваются:

1.1организационная характеристика предприятия, где указываются:

-   полное наименование предприятия;

- назначение предприятия;

- подчиненность;

- краткая историческая справка.

1.2 Должны быть представлены технико-экономические показатели работы предприятия (см. пример)

2 В экономическом обосновании проведения мероприятия в условиях (название предприятия) должны быть рассмотрены следующие вопросы:

2.1 Краткая характеристика мероприятия (описание мероприятия, для чего оно проводится и что в результате данных работ ожидается)

2.2 Приведены исходные данные по варианту

2.3 Расчет экономической эффективности от проведения мероприятия по предложенной методике

2.4 Результаты расчета экономической эффективности

В заключении студент делает краткие выводы по проделанной работе и дает рекомендации по применению мероприятий и их экономической эффективности.

Приводит список использованной  литературы.

Выполняет технико-экономические показатели на формате А1 и А4 в виде таблицы (для дипломного проектирования ).

Пояснительная записка выполняется на листах формата А4 с соответствующими рамками. Страницы имеют сквозную нумерацию. Формулы, таблицы, рисунки также имеют сквозную нумерацию.

Объем курсовой работы не должен превышать 30 страниц.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ, ЗАЩИТА И ОЦЕНКА

Основные этапы выполнения курсовой работы:

- выбор темы и объекта исследования;

- сбор теоретического и аналитического материала, составление плана работы;

- выполнение теоретической части;

- выполнение практической части;

6)оформление работы и защита.

Выполнение основных этапов работы контролируется преподавателем и учитывается при проведении промежуточных аттестаций по дисциплине и при итоговой оценке курсовой работы.

Оформленная курсовая работа рецензируется преподавателем. Студент, ознакомившись с рецензией и содержащимися в ней замечаниями, защищает работу.

Основные критерии оценки курсовой работы:

- степень соответствия работы требованиям, изложенным в методических рекомендациях по выполнению курсовой работы;

- глубина и уровень проработки теоретического материала по теме работы;

- качество и правильность выполненных практических расчетов;

- возможность практического использования разработанных рекомендаций, степень их обоснованности;

качество оформления работы;

- выполнение основных этапов и курсовой работы в целом в установленные сроки;

- содержание и качество ответов на вопросы, поставленные преподавателем в ходе защиты курсовой работы.

Курсовая работа оценивается по 10-балльной системе. Общее распределение баллов:

- выполнение работы в установленные сроки (0-2 баллов);

- содержание курсовой работы (0-4 баллов);

- защита курсовой работы (0-4 баллов).

Распределение баллов за выполнение работы в соответствии с заданием:

- выбор темы и объекта исследования (до 0,5 баллов);

- сбор теоретического и аналитического материала, составление плана работы (до 1 баллов);

- написание работы в установленные сроки (до 0,5 баллов).

Распределение баллов за содержание курсовой работы:

- содержание введения и заключения (до 1 баллов)

- содержание теоретической части (до 1 баллов);

- содержание практической части (до 1 баллов);

- использование информационных технологий (до 1 баллов).

Распределение баллов за защиту курсовой работы (до 4 баллов).

Защита курсовой работы дает возможность определить теоретический уровень подготовки студента, установить, насколько глубоко и серьезно он работал над изучением и анализом материалов по выбранной теме, и дифференцированно оценить его знания и работу над выбранной темой. При оценке курсовой работы учитываются глубина, содержание и качество ответов на вопросы, поставленные преподавателем в ходе ее защиты.

- уровень теоретической подготовки (до 1 баллов)

- уровень практической подготовки (до 3 баллов)

Итоговая оценка выставляется с учетом общей суммы набранных баллов:

- неудовлетворительно (0—4 баллов);

- удовлетворительно (4,1—8 баллов);

- хорошо (8,1—9 баллов);

- отлично (9,1—10 баллов).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГЛАВЫ 1

Во введении должны рассматриваться следующие вопросы:

- значение нефтяной и газовой промышленности в экономике России;

- актуальность выбранной темы для курсовой работы;

- цели курсовой работы

Для выполнения грамотного, полноценного введения рекомендуется использовать источники информации за последних два года, это могут быть информационные сайты в интернете (в случае использования, указать электронный адрес использованной информации – оформить в виде ссылки), журналы «Нефтяное хозяйство», «Нефть России» и др.(указать название журнала, номер, год, название статьи, автора - оформить в виде ссылки), учебная литература (включить в список использованной литературы)

1 В организационно-экономической характеристике предприятия (название предприятия) рассматриваются:

1.1организационная характеристика предприятия, где указываются:

-   полное наименование предприятия;

- назначение предприятия;

- подчиненность;

- краткая историческая справка.

1.2 Должны быть представлены технико-экономические показатели работы предприятия

Чтобы в полном объеме рассмотреть поставленные вопросы, необходимо обратиться в управление предприятия, на базе которого рассматривается курсовая работа и запросить информацию, либо обратиться к официальным информационным сайтам в интернет-пространстве по рассматриваемому предприятию и найти необходимую информацию.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГЛАВЫ 2

2.1 Краткая характеристика мероприятия. Здесь студент, используя учебную литературу по дисциплинам «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», а также «Методы увеличения производительности и приемистости скважин», «Технология подземного ремонта скважин» делает краткое описание предлагаемого мероприятия и прогнозирует конечный результат от проведения работ.

Методические указания по выполнению курсовой работы по теме 1  «Оценка экономической эффективности проведения гидроразрыва пласта»

Цель работы: Рассчитать экономическую эффективность и обосновать целесообразность проведения гидроразрыва пласта на предприятии.

Методика расчета экономической эффективности от применения метода гидравлического разрыва пласта.

Для оценки экономической целесообразности осуществления мероприятия используются следующие основные показатели эффективности:

- прирост потока денежной наличности;

- чистый дисконтированный доход;

- индекс доходности.

- Дополнительная добыча нефти за год после проведения ГРП определяется по формуле:

(1)

где qн - расчетный прирост дебита нефти одной скважины, т/сут;

N - количество скважин, скв.;

Кэ - коэффициент эксплуатации скважины, д.ед.;

T - число суток работы скважины в году после проведения ГРП, сут.

Анализ динамики прироста дебитов нефти после ГРП показывает, что продолжительность технологического эффекта от проведения ГРП (Т) составляет в среднем от 4 до 5 лет, но с последующим течением времени темп снижения эффективности от ГРП составляет до 10 - 15% в год. То есть расчетное значение дебита в году t после проведения мероприятия составит:

(2)

Соответственно годовая добыча нефти с учетом постепенного обводнения скважины в году t (t - 7) составит

(3)

где Qобв - ежегодные потери добычи нефти на обводнённость, т.

- Прирост выручки от реализации дополнительно добытой нефти в году t определяется по формуле:

(4)

где Ц - цена одной тонны нефти, руб./т.

- Текущие затраты на проведение мероприятия в году t определяется

(5)

где ЗГРП - стоимость проведения гидроразрыва пласта, руб.;

Здопt - затраты на дополнительную добычу нефти в году t, руб.

(6)

где 3пеp - условно-переменные затраты на добычу нефти, руб./т.

- Прирост прибыли от проводимого мероприятия в году t определяется по формуле:

(7)

- Налог на дополнительную прибыль в году t определяется по формуле:

(8)

где Н - ставка налога на прибыль, %.

- Прирост потока денежной наличности в году t определяется по формуле:

(9)

Дисконтированный прирост потока денежной наличности в году t определяется по формуле:

(10)

- Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле:

(11)

где Е - ставка дисконта, %;

t - расчетный год.

- Чистый дисконтированный доход от проведения мероприятия определяется по формуле:

(12)

10. Индекс доходности от проведения мероприятия определяется по формуле:

(13)

Пример расчета экономической эффективности

от применения гидравлического разрыва пласта

1 Определим по формулам (1), (2) и (3) дополнительную добычу нефти.

  - Дополнительная добыча за 2017 год составит

Q2017 = 26,9т/сут · 10скв · 0,96 · 190сут = 49065,6т.

Учитываем ежегодные потери на обводненность, получим:

Q2017 = 49065,6 - 205 = 48860,6т.

  - Дополнительная добыча за 2018 год составит:

qн2018 =26,9т/сут -  = 23,672т/сут.

Q2018 = 23,672т/сут · 10скв · 0,96 · 365сут = 82946,69т.

Q2018 = 82946,69т - 205 = 82741,69т.

  - Дополнительная добыча за 2019 год составит:

qн2019 = 23,672т/сут -  = 20,832т/сут.

Q2019 = 20,832т/сут · 10скв · 0,96 · 365сут = 72995,33т.

Q2019 = 72995,33т - 205 = 72790,33т.

1.4 Дополнительная добыча за 2020 год составит:

qн2020 = 20,832т/сут -  = 18,332т/сут.

Q2020 = 18,332т/сут · 10скв · 0,96 · 365сут = 64235,33т.

Q2020 = 64235,33т - 205 = 64030,33т.

1.5 Дополнительная добыча за 2021 год составит:

qн2021 = 18,332т/сут -   = 16,132т/сут.

Q2021 = 16,132т/сут · 10скв · 0,96 · 365сут = 56526,53т.

Q2021 = 56526,53т - 205 = 56321,53т.

2. Выручку от реализации дополнительно добытой нефти найдем по формуле (4)

В2017 = 48860,6т · 19300руб/т = 943009580руб.

В2018 = 82741,69т · 19300руб/т = 1596914617руб.

В2019 = 72790,33т · 19300руб/т = 1404853369руб.

В2020 = 64030,33т · 19300руб/т = 1235785369руб.

В2021 = 56321,53т · 19300руб/т = 1087005529руб.

3. Текущие затраты определим по формулам (5) и (6):

Здоп2017 = 48860,6т · 4630руб/т = 226224578руб

Зтек2017 = 6440000руб · 10скв + 226224578руб = 290624578руб.

Здоп2018 = 82741,69т · 4630руб/т =383094024,7 руб

Здоп2019 = 72790,33т · 4630руб/т = 337019227,9руб

Здоп2020 = 64030,33т · 4630руб/т = 296460427,9руб

Здоп2021 = 56321,53т · 4630руб/т = 260768683,9руб

4. Прирост прибыли от проводимой ГРП рассчитаем по формуле (7):

П2017 =  943009580руб -290624578руб = 652385002руб.

П2018 = 1596914617руб -383094024,7руб = 1213820592,3руб.

П2019 = 1404853369руб - 337019227,9руб = 1067834141,1руб.

П2020 = 1235785369руб - 296460427,9руб = 939324941,1руб.

П2021 = 1087005529руб - 260768683,9руб = 826236845,1руб.

5. Налог на дополнительную прибыль найдем по формуле (8):

Нпр2017 = (652385002руб ·20%)/(100%) = 130477000,4руб.

Нпр2018 = (1213820592,3руб ·20%)/(100%) = 242764118,46руб.

Нпр2019 = (1067834141,1руб ·20%)/(100%) = 213566828,22руб.

Нпр2020 = (939324941,1руб ·20%)/(100%) = 187864988,22руб.

Нпр2021 = (826236845,1руб ·20%)/(100%) = 165247369,02руб.

6. Прирост потока денежной наличности найдем по формуле (9):

ПДН2017 =652385002руб - 130477000,4руб = 521908001,6руб.

ПДН2018 = 1213820592,3руб - 242764118,46руб = 971056473,84руб.

ПДН2019 = 1067834141,1руб - 213566828,22руб = 854267312,88руб.

ПДН2020 = 939324941,1руб - 187864988,22руб = 751459952,88руб.

ПДН2021 = 826236845,1руб - 165247369,02руб = 660989476,08руб.

7. Находим коэффициент дисконтирования по формуле (10):

а2017 = (1 + 0,1)2017-2017= (1,1)0 = 1

а2018 = (1,1)2018-2017= 0,91

а2019 = (1,15)2019-2017= 0,83

а2020 = (1,15)2020-2017= 0,75

а2021 = (1,15)2021-2017= 0,68

8. Проводим дисконтирование прироста потока денежной наличности по формуле (11);

ДПДН2017 = 521908001,6руб · 1 = 521908001,6руб.

ДПДН2018 = 971056473,84руб · 0,91 = 883661391,2руб.

ДПДН2019 = 854267312,88руб · 0,83 = 709041869,7руб.

ДПДН2020 = 751459952,88руб · 0,75 = 563594964,7руб.

ДПДН2021 = 660989476,08руб · 0,68 =449472843,73 руб.

9. Находим чистый дисконтированный доход от проведения мероприятия по формуле (12):

ЧДД = 521908001,6+883661391,2+709041869,7+563594964,7+

+449472843,73 = 3127679070,93руб.

10. Определим индекс доходности по формуле (13):

ИД = 3127679070,93руб/(6440000руб·10скв)= 48,56руб./руб.

Результаты расчетов сведем в таблицу 1.

Таблица 1- Результаты расчета экономической эффективности от применения метода гидравлического разрыва пласта, тыс. руб.

| Показатель | Года |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Количество ГРП, скв. | 10 | - | - | - | - |
| Дополнительная добыча нефти, тыс. т | 48,9 | 82,7 | 72,8 | 64 | 56 |
| Выручка от реализации дополнительно добытой нефти | 943009,6 | 1596914,6 | 1404853,4 | 1235785 | 1087005 |
| Затраты на дополнительную добычу нефти | 226224,6 | 383094 | 337019,2 | 296460 | 260768 |
| Затраты на ГРП | 64400000 | - | - | - | - |
| Суммарные текущие затраты на проведение мероприятия | 290624,6 | 383094 | 337019,2 | 296460 | 260768 |
| Прирост прибыли от проводимого мероприятия | 652385 | 1213820,6 | 1067834,1 | 939324 | 826236 |
| Налог на дополнительную прибыль, тыс. руб | 130477 | 242764,1 | 213566,8 | 187864 | 165247 |
| Прирост потока денежной наличности, тыс. руб | 521908 | 971056,5 | 854267,3 | 751459 | 660989 |
| Дисконтированный поток денежной наличности ДПДН | 521908 | 883661,4 | 709041,9 | 563594 | 449472 |
| Накопленный дисконтированный поток денежной наличности (ЧДД) | 521908 | 1405569,4 | 2114611,3 | 2678205,3 | 3127679 |
| Индекс доходности, руб./руб | 48,56 |

Вывод: Рассчитав экономическую эффективность проведения ГРП за 5 лет  по десяти расчётным скважинам, мы получили, что:

- дополнительная добыча нефти по 10 скважинам с 2017 по 2021 составит 324,75	 тыс. тонн;

- накопленный поток денежной наличности за расчетные 5 лет составит 6,27 млн.рублей;

- ЧДД от проведения мероприятия составит 3127,7 млн.рублей;

- бюджетная эффективность проекта (отчисления налога на прибыль) равна 939,92 млн.рублей;

- индекс доходности составляет 48,56 руб./ руб.

На основании полученных данных можем сделать вывод о том, что проведение гидроразрыва на предложенных скважинах позволит не только повысить эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и газа пласта, но и принести немалый дополнительный доход предприятию.

примерные Исходные данные для выполнения

курсовой работы   по теме 1 (по вариантам)

Исходные данные для расчетов по вариантам приведены в таблице 2.

Таблица 2- Исходные данные для расчета экономической эффективности проведения гидроразрыва пласта

| Показатели | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7 | вар 8 | вар 9 | вар 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент эксплуатации, д.ед. | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,97 |
| Темп снижения эффективности ГРП, % | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 13 |
| Ежегодные потери на обводненность, т | 210 | 310 | 215 | 315 | 205 | 305 | 220 | 200 | 280 | 128 |
| Расчетный прирост дополнительной добычи нефти после ГРП, т/сут | 25,6 | 32,1 | 27,4 | 35,5 | 26,9 | 34,7 | 20,4 | 30,6 | 25,8 | 28,9 |
| Цена реализации нефти, руб/т | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 |
| Условно-переменные затраты, руб/т | 11675 | 11745 | 11810 | 11790 | 11630 | 9880 | 9755 | 9630 | 9710 | 9520 |
| Продолжительность технологического эффекта, лет | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Продолжительность технологического эффекта в первом году после ГРП, сут | 200 | 105 | 160 | 235 | 190 | 210 | 140 | 120 | 205 | 210 |
| Стоимость одной операции ГРП, тыс. руб | 6500 | 6280 | 6650 | 6320 | 6440 | 6350 | 6480 | 5560 | 6740 | 6850 |
| Ставка дисконта, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ставка налога на прибыль, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество ГРП, шт | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |

Методические указания по выполнению курсовой работы по теме 2  «Расчет годового экономического эффекта от        проведения мероприятий по воздействию на призабойную    зону пласта»

Цель работы: освоить методику оценки экономической эффективности от внедрения новых технологий воздействия на призабойную зону пласта, имеющих продолжительность технологического эффекта до 1 года.

Методика расчета экономического эффекта от внедрения новых технологий воздействия на призабойную зону пласта.

Экономический    эффект   при   технико-экономическом   обосновании применения растворителя СНПХ-7491, проявляется в течение года после внедрения и определяется по формуле

Эмер=Рмер-Змер,     				 (1)

где Эмер, - показатель экономического эффекта, руб.;

Рмер- стоимостная оценка результатов мероприятия, руб.;

Змер- стоимостная оценка совокупных затрат на мероприятие, руб.

Рмер = (Q(Ц           				  (2)

где (Q -дополнительная добыча нефти за счет мероприятия, т;

Ц - цена 1т, руб./т

Змер = Зобр + Здоп   			  (3)

где  - годовые затраты на проведение обработки, руб.;

Здоп - затраты на дополнительную добычу 1т нефти, руб.

Годовые затраты на проведение обработки складываются из расходов на заработную плату работников, занятых в обработке (3зп), отчислений  на социальное страхование ( Зсоц), материальных расходов на покупку реагентов (Змат), расходов на специально привлеченное оборудование (Зобор), геофизических (Згеоф), цеховых (3цех) или общехозяйственных расходов (Зобщ):

Зобр = 3зп + Зсоц +Змат + Зобор+ Згеоф+ 3цех+ Зобщ		 (4)

Расходы на оплату труда работников, запятых в обработке, определяются по формуле

Ззп = Σ(СTi (t (чi ((1+КП) ((1+КР))				(5)

где CTi- часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, руб./час;

t - продолжительность обработки, часы;

Чi - численность рабочих i-го разряда;

КП - премия по действующему положению, д.ед.;

Кр - районный коэффициент, д.ед.;

Отчисления на социальное страхование работников, занятых в обработке, определяются по формуле

Зсоц = Ззп ( n/100%	                        	  (6)

где n - ставка страховых взносов, %.

Материальные расходы находятся по формуле

Змат = Σ Cj ( Vj	                    			  (7)

где Vj –расход j-го реагента для проведения одной обработки, м3;

Cj -стоимость единицы реагента, руб./м3;

Расходы   на   эксплуатацию   специально   привлеченного   транспорта находятся по формуле

Зтр= Σ Зэкспi  ( Ni ( t                         		 (8)

где Зэкспi-затраты на эксплуатацию i-й единицы транспорта, руб./ч.;

Ni, - количество задействованных i-х единиц транспорта, шт.

Цеховые (геофизические, общехозяйственные) расходы обычно принимаются на уровне процентов от расходов на заработную плату, расчетная формула имеет вид

3цех(Згеоф, Зобщ)=Ззп (m/100%                          (9)

Эксплуатационные расходы на дополнительную добычу 1т нефти рассчитываются

Здоп = (Q (Зуп                             		            (10)

где Здоп - условно-переменные затраты на добычу 1т нефти, руб./т.

Себестоимость   одной   тонны нефти  после   внедрения   мероприятия рассчитывается по формуле

С2 = (С1 (Q1+ Змер)/Q2                  		  (11)

Q2= Q1+ (Q				   	  (12)

Прирост прибыли предприятия после проведения мероприятия определяется по формуле

(ВП = (Ц- С2) ( Q2 – (Ц- С1) ( Q1    		   (13)

где С1, С2- себестоимость одной тонны нефти до и после внедрения мероприятия соответственно, руб./т;

Q1 Q2- добыча 1т до и после внедрения мероприятия, т.

Тогда прирост прибыли, остающейся в распоряжении предприятия:

(П = (ВП-(ВП(н/100%                            (14)

где н - ставка налога на прибыль, %.

Пример расчета годового экономического эффекта от      применения методов интенсификации добычи нефти и газа

Вследствие пяти обработок растворителем СНПХ-7491   нефтегазодобывающее  предприятие дополнительно получит 1150,7 т нефти. Прогнозная добыча нефти за год до проведения мероприятий по данным скважинам равна 5363,2 т.

Прогнозная себестоимость добычи одной тонны нефти равна 17500 руб/т, в т.ч. условно-переменные затраты - 12850 руб./т.

Цеховые расходы равны 130,8% от заработной платы занятого в мероприятии персонала. Общехозяйственные расходы составляют 24,95% от заработной платы. Оптовая цена 1 тонны нефти равна 22085 руб./т.

На одну обработку скважин реагентом СНПХ-7491 требуется  0,6 т реагента, при стоимости одной тонны 20450 руб./т и пресной воды в объеме 3,28 м3 при стоимости 23,05 руб. за 1 м3. В одной обработке заняты 2 оператора 5 разряда, оператора 4 разряда и подготовитель раствора, часовые тарифные ставки которых соответственно равны 137 руб./ч., 125 руб./ч и 110 руб./ч. Все награждаются премиальными в размере 60%.

Продолжительность каждой технологии закачки составляет 10 ч.

При обработке в течение 10 часов задействовано: агрегат ЦА-320 по ставке 800 руб./ч., агрегат АЦ-8 по ставке 650 руб./ч, агрегат СМ-4 по ставке 520 руб./ч, подъемник УПТ-50 по ставке 750 руб./ч.

Расходы на транспортировку реагента составляют 3223,24руб. Расходы на перевозку вахты автобусом КАВЗ-686 - 2500 руб.

Исходными данными для расчета экономической эффективности применения растворителя,  являются прогнозные показатели работы скважин  нефтяного месторождения (таблица 1)

Таблица 1- Исходные данные

| Исходные данные | Значение |
| --- | --- |
| Цена 1т нефти, руб/т | 38085 |
| Себестоимость добычи 1т нефти, руб/т | 17500 |
| в т.ч. Условно-переменные затраты, руб/т | 12850 |
| Количество обработок скважин, шт | 5 |
| Продолжительность 1 обработки, час | 10 |
| Районный коэффициент | 1,15 |
| Ставка страхового взноса,% | 0,3 |
| Ставка цеховых расходов от оплаты труда, % | 1,308 |
| Ставка налога на прибыль, % | 0,2 |
| Ставка общехозяйственных расходов от оплаты труда, % | 0,2495 |
| Расход реагента СНПХ-7491 мф, т | 0,6 |
| Стоимость 1т реагента, руб/т | 20450 |
| Расход пресной воды, куб.м | 3,28 |
| Стоимость 1 куб.м пресной воды, руб/куб.м | 65,05 |
| ЦА-320, руб/час | 800 |
| АЦ-8, руб/час | 650 |
| СМ-4, руб/час | 520 |
| УПТ-50, руб/час | 750 |
| Стоимость транспортировки реагента, руб | 3223,24 |
| КАВЗ-686, руб | 2500 |
| Прогнозная добыча нефти до мероприятия, т | 5363,2 |
| Дополнительная добыча нефти, т | 1150,7 |

Таблица 2 – Состав бригады для обработки реагентом

| Состав бригады | часовая тарифная ставка, руб/час | количество человек, чел. | размер премии, коэф. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оператор, 5 разряд | 147 | 2 | 1,6 |
| Оператор, 4 разряд | 115 | 1 | 1,6 |
| подготовитель раствора | 95 | 1 | 1,6 |

- Расходы на оплату труда работников, занятых в обработке рассчитываются по формуле:

Ззп = (147·2+115+95) ·10·1,6·1,15=9273,6 руб.

- Рассчитаем отчисления на социальные нужды работников по формуле:

Зсоц=(30%)/(100%)·9273,6=2782,1 руб.

- Найдем материальные расходы, затраченные на покупку реагентов по формуле:

Змат=0,6 ·20450+3,28 ·65,05=12483,36 руб.

- Рассчитаем транспортные расходы по формуле:

Зтр=(800+650+520+750) ·10+3223,24+2500=32923,24 руб.

- Учитывая, что ставка цеховых расходов равна 130,8%, найдем по формуле:

Зцех=(145,91%)/(100%) ·9273,6 =12129,87 руб.

Учитывая, что ставка общехозяйственных расходов равна 24,95%, найдем по формуле:

Зобщ=(23,48%)/(100%) ·9273,6 =2177,4руб.

- Рассчитаем затраты на проведение 1 обработки скважины по формуле:

Зобр=9273,6+2782,1+12483,36+32923,24 +12129,87 +2177,4=71770 руб

- Затраты на дополнительную добычу нефти по формуле:

Здоп=1150,7·12850=14786495 руб.

8. Найдем суммарные затраты на закачку СНПХ-7491 и дополнительную добычу нефти по формуле:

Змер=71770 ·5+14786495=15145345 руб.

9. Найдем стоимостную оценку результатов внедрения мероприятия по формуле:

Pмер=1150,7 ·38085=43824409,5 руб.

10. Рассчитаем экономический эффект по формуле:

Эмер=43824409,5-14786495=29037914,5 руб

11. Себестоимость добычи 1 тонны нефти после закачки СНПХ-7491 равна:

Q2 = 5363,2 + 1150,7= 6513,9т

C2=(5363,2· 17500+15145345)/( 5363,2+ 1150,7)=16733,65 руб/т

12. Найдем прирост прибыли от проведения мероприятия по формуле:

∆ВП=(38085-16733,65) ·(5363,2+1150,7)-( 38085-17500) ·5363,2=28679086,77 руб.

13. Прирост прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, найдем по формуле:

∆П=28679086,77 -(20%)/(100%)·28679086,77 =22943269,42 руб.

Результаты расчета экономического эффекта от мероприятий представлены в таблице 4

Таблица 3 – Экономический эффект

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стоимость 1 обработки, руб | 71770 |
| Количество обработок, шт. | 5 |
| Дополнительная добыча нефти за счет мероприятия, т | 1150,7 |
| Затраты на дополнительную добычу нефти, руб. | 14786495 |
| Суммарные затраты на мероприятие, руб | 15145345 |
| Выручка от реализации дополнительно добытой нефти, руб | 43824409,5 |
| Годовой экономический эффект, руб | 29037914,5 |
| Себестоимость добычи 1 т нефти до мероприятия, руб/т | 17500 |
| Себестоимость добычи 1 т нефти после мероприятия, руб/т | 16733,65 |
| Прирост прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, руб | 22943269,42 |

Вывод: В результате проведения обработок реагентом  скважин нефтяного месторождения добывающее предприятие получит дополнительно  в виде прибыли 23 млн.рублей.

Исходя из этого следует, что проведение рассмотренных мероприятий на  скважинах  месторождения экономически целесообразно.

примерные Исходные данные для выполнения

курсовой работы  по теме 2 (по вариантам)

Вариант 1

20 обработок скважин сухим активным илом (САИ) в 2012 году в НГДП Башкирии позволит получить 38,48 тыс. т. дополнительной нефти. Прогнозная добыча нефти в 2012 г равна 1825 тыс. т. На одну обработку скважин САИ необходимо 4,31 т сухого ила, при стоимости одной тонны 5223,13 руб/т и пресной воды в объеме 51,27 м3 при стоимости 2,1 1 руб./м3.

При одной обработке заняты бурильщик 6 разряда, помощник бурильщика 4 разряда и подготовитель раствора, часовые тарифные ставки которых соответственно равны 21,91 руб./ч., 19,84 руб./ч и 15,58 руб./ч. Бурильщик и помбур награждаются премиальными в размере 70%, подготовитель - 55%. Продолжительность каждой технологии закачки составляет 11 ч. Прогнозная себестоимость добычи одной тонны нефти на 2012г. равна 715 руб/т, в т.ч. условно-переменные затраты на 1 т. составляют 234,58 руб./т. При обработке в течение 11 часов задействовано: агрегат ЦА-320 по ставке 176,89 руб./ч., агрегат АЦ-8 но ставке 121,18 руб./ч, агрегат СМ-4 по ставке 110,39 руб./ч, подъемник УПТ-50 по ставке 148,29 руб./ч.

Расходы на транспортировку сухого ила автомобилем МАЗ-500 с прицепом из Уфы составляют 2816,24 руб. Расходы на перевозку вахты автобусом КАВЗ-686 - 486,32 руб. Цеховые расходы равны 123,33% от заработной платы занятого в мероприятии персонала. Геофизические расходы составляют 41,35% от заработной платы. Средняя ожидаемая цена 1 тонны нефти равна 726,51 руб./т.

Вариант 2

Вследствие 8 обработок призабойной зоны пласта гепановой кислотой (ГКО) в 2012 году НГДП Башкирии дополнительно получит 10,14 тыс. т. нефти. Прогнозная добыча нефти в 2012г. равна 4815,8 тыс. т. На одну  обработку скважин требуется 3,8 т кислоты по 10500 руб./т и технической воды в объеме 1000 м3 по 16 руб./м3. При одной обработке заняты бурильщик 5 разряда, помощник бурильщика 4 разряда и мастер. Часовые тарифные ставки бурильщика 5 разряда и помощника бурильщика 4 разряда равны 18,42 руб./ч., 14,35 руб./ч.; часовой оклад мастера равен 28,81 руб. Бурильщик и помбур награждаются     премиальными     в    размере     45%,мастер 70%. Продолжительность каждой технологии закачки составляет 3 ч.

Прогнозная себестоимость добычи одной тонны нефти на 2012 г равна 784,34 руб./т, в т.ч. условно-переменные затраты составляют 157,64 руб./т. При обработке в течение 3 часов задействовано: 2 агрегата АЦП-11-2578 по ставке 85,63 руб./ч., подъемник УПТ-50 по ставке 167,73 руб./ч, кислотовоз по ставке 11,54 руб./ч. Расходы на транспортировку реагента составляют 1984,24руб. Расходы па перевозку вахты автобусом КАВЗ-686 - 672,34 руб. Цеховые расходы равны 108,93% от заработной платы занятого в мероприятии персонала. Общехозяйственные расходы составляют 15,8% от заработной платы. Товарная цена 1 тонны нефти равна 1462 руб./т.

Вариант 3

Три обработки скважин полимердисперсной системой (ПДС) в 2012 году в НГДП Башкирии позволит получить 21,32 тыс. т. дополнительной нефти. Прогнозная добыча нефти в 2012г. равна 2980,4 тыс. т. На одну обработку скважин ПДС необходимо 2,5 м3 реагента, при стоимости 16520 руб./м3 и технической воды в объеме 46 м3 при стоимости 16,0руб. за 1 м3.

При одной обработке заняты бурильщик 6 разряда, помощник бурильщика 4 разряда и мастер. Часовые тарифные ставки бурильщика 6 разряда и помощника бурильщика 4 разряда равны 18,42 руб./ч. и 14,35руб./ч. соответственно, часовой оклад мастер равен 28,81 руб./ч. Бурильщики и помбур награждаются премиальными в размере 65%, мастер - 75%. Продолжительность каждой закачки составляет 4ч.

Прогнозная себестоимость добычи одной тонны нефти на 2012г. равна 183,52руб./т, в т.ч. условно-переменные затраты - 58,42 руб./т. При обработке в течение 4 часов задействовано: 2 агрегата АЦН-11-2578 по ставке 85,63 руб./ч., агрегат Азинмаш 30-А по ставке 68,43 руб./ч., подъемник УПТ-50 по ставке 167,73 руб./ч.

Расходы на транспортировку реагента составляют 984,24 руб. Расходы на перевозку вахты автобусом КАВЗ-686 517,24 руб. Цеховые расходы равны 138,5% от зарплаты занятого в мероприятии персонала. Общехозяйственные расходы составляют 20,2% от заработной платы. Оптовая цена 1 тонны нефти равна 305 руб./т.

Вариант 4

Вследствие 8 обработок скважин биопавКШАС + жидкое стекло в 2012 году НГДП Башкирии дополнительно получит 9,3 тыс. т нефти. Прогнозная добыча нефти в 2012г. равна 2184,3 тыс. т. На одну обработку скважин требуется 5,5 т реагента по 1845,3 руб./т, 24 т жидкого стекла по 1873,73 руб./т и пресной воды в объеме 368,5 м3 по 2,11 руб./м1. При одной обработке заняты бурильщик 6 разряда, 2 помощника бурильщика 4 разряда и мастер. Часовые тарифные ставки бурильщика 6 разряда и помбуров 4 разряда равны 16,58 руб./ч. и 14,49 руб./ч. соответственно, часовой оклад мастера равен 28,81 руб./ч. Все работники награждаются премиальными в размере 65%. Продолжительность каждой технологии закачки составляет 8 ч.

Прогнозная себестоимость добычи одной тонны нефти на 2012г. равна 653,24 руб./т, в т.ч. условно-переменные затраты на 1 т. составляют 287,41 руб./т. При обработке в течение 8 часов задействовано: агрегат АЦН-11-2578 по ставке 85,52 руб./ч., агрегат Азинмаш 30-А по ставке 68,43 руб./ч, подъемник УПТ-50 по ставке 167,73 руб./ч.

Расходы на транспортировку реагента составляют 1245,87 руб. Расходы на перевозку вахты автобусом КАВЗ-686 - 1054,58 руб. Цеховые расходы равны 105,91% от заработной платы занятого в мероприятии персонала. Геофизические расходы составляют 18,42% от заработной платы. Оптовая цена 1 тонны нефти равна 724,3 руб./т.

Вариант 5

Пять обработок скважин реагентом СНПХ-9010 в 2012 году в НГДП Башкирии позволит получить 14,1 тыс. т. дополнительной нефти. Прогнозная добыча нефти в 2012г. равна 2078,1 тыс. т. На одну обработку скважин СНПХ-9010 необходимо 0,6 т реагента, при стоимости одной тонны 2521,1 руб./т и пресной поды в объеме 3,28 м3 при стоимости 3,05 руб. за 1 м3. При одной обработке заняты 2 бурильщика 5 разряда, помощник бурильщика 3 разряда и подготовитель раствора, часовые тарифные ставки которых соответственно равны 26,85 руб./ч., 20,85 руб./ч и 12,25 руб./ч. Бурильщики и помбур награждаются премиальными в размере 50%, подготовитель 45%. Продолжительность каждой технологии закачки составляет 10 ч.

Прогнозная себестоимость добычи одной тонны нефти на 2012г. равна 352,37 руб./т, в т.ч. условно-переменные затраты - 186,52 руб./т.

При обработке в течение 10 часов задействовано: агрегат ЦА-320 по ставке 196,19 руб./ч., агрегат АЦ-8 по ставке 135,82 руб./ч, агрегат СМ-4 по ставке 116,2 руб./ч, подъемник УПТ-50 по ставке 148,29 руб./ч.

Расходы на транспортировку реагента составляют 1223,24руб. Расходы на перевозку вахты автобусом КАВЗ-686 - 502,84 руб. Цеховые расходы равны 145,91% от заработной платы занятого в мероприятии персонала. Общехозяйственные расходы составляют 23,48% от заработной платы. Оптовая цена 1 тонны нефти равна 600 руб./т.

Вариант 6

В результате 20 обработок скважин композицией хлорида алюминия (КХА) в 2012 году НГДП Башкирии дополнительно получит 40,56 тыс. т. нефти. Оптовая цена нефти равна 726,51 руб./т. Прогнозная себестоимость добычи одной тонны нефти на 2012г. равна 715 руб./т, в т.ч. условно-переменные затраты - 234,58руб./т. Прогнозная добыча нефти в 2010г. равна 1825 тыс. т. Для обработки одной скважины КХА требуется 9,6 т гидроксида натрия по цене 2102,52 руб./т, 10,9 т хлорида алюминия по 561,34 руб./т; 2,25 т соляной кислоты по 486,66 руб./т и пресной воды в объеме 22,50 м3 по 2,11 руб./м3. При одной обработке заняты бурильщик 6 разряда, помощник бурильщика 4 разряда и подготовитель раствора, часовые тарифные ставки которых соответственно равны 21,91 руб./ч., 19,84 руб./ч и 15,58 руб./ч. Бурильщик и помбур награждаются премиальными в размере 70%, подготовитель - 55%. Продолжительность закачки составляет 11ч.

При обработке в течение 11 часов задействовано: агрегат ЦА-320 по ставке 176,89 руб./ч, агрегат АЦ-8 по ставке 121,18 руб./ч, агрегат СМ-4 по ставке 110,39 руб./ч, подъемник УПТ-50 по ставке 148,29 руб./ч, кислотовоз по ставке 11 1,54 руб./ч. Расходы на транспортировку хлорида алюминия и соляной кислоты из УПТОиКО составляют 2441,67 руб. Расходы на перевозку вахты автобусом КАВЗ-686 - 486,32 руб. Цеховые расходы равны 123,33% от заработной платы занятого в мероприятии персонала. Геофизические расходы составляют 41,35% от заработной платы.

Вариант 7

Вследствие 10 обработок призабойной зоны пласта соляной кислотой (СКО) в 2012 году НГДП Башкирии дополнительно получит 3,98 тыс. т. нефти. Прогнозная добыча нефти в 2012г. равна 1204,8 тыс. т. На одну обработку скважин требуется 3 тонны соляной кислоты по 2521,4 руб./т и технической воды в объеме 3 м3 по 16,4 руб./м3. При одной обработке заняты два бурильщика 4 разряда, два помощника бурильщика 4 разряда и мастер. Часовые тарифные ставки бурильщиков 4 разряда и помбуров 4 разряда равны 15,42 руб./ч. и 13,87 руб./ч. соответственно; часовой оклад мастера равен 30,45 руб./ч. Бурильщики и помбур награждаются премиальными в размере 60%, мастер -75%. Продолжительность каждой технологии закачки составляет 5 ч.

Прогнозная себестоимость добычи одной тонны нефти на 2012г. равна 522,84 руб/т, в т.ч. условно-переменные затраты - 236,37 руб./т. При обработке в течение 5 часов задействовано: 2 агрегата АЦН-11-2578 по ставке 91,23 руб./ч, подъемник УПТ-50 по ставке 147,73 руб./т, кислотовоз по ставке 125,54 руб./ч.

Расходы на транспортировку реагента составляют 3055,84 руб. Расходы на перевозку вахты автобусом КАВЗ-686 - 2443,34 руб. Цеховые расходы равны 130,8% от заработной платы занятого в мероприятии персонала. Общехозяйственные расходы составляют 24,95% от заработной платы. Оптовая цена 1 тонны нефти равна 724,3 руб./т.

Вариант 8

Обработка 12 скважин силикатно-щелочным раствором (СШР) в 2012 году НГДП Башкирии дополнительно получит 16,8 тыс. т нефти. Прогнозная добыча нефти в 2012г. равна 1784,4 тыс. т. На одну обработку скважин требуется 8 тонн каустической соды по 1908,52 руб./т, 2,4 т жидкого стекла по 1873,73 руб./т, 0,24 т. реагента ПАА по 93707,12 руб./т и пресной воды в объеме 368,5 м' по 2,11 руб./м3. При одной обработке заняты бурильщик 6 разряда, помощник бурильщика 4 разряда и подготовитель раствора, часовые тарифные ставки которых соответственно равны 26,85 руб./ч., 15,58 руб./ч и 10,49 руб./ч. Бурильщик и помбур награждаются премиальными в размере 55%, подготовитель - 45%. Продолжительность каждой технологии закачки составляет 12,5ч. Прогнозная себестоимость добычи одной тонны нефти на 2012г. равна 782,22 руб./т, в т.ч. условно-переменные затраты на 1 тонну составляют 256,26 руб./т.

При обработке в течение 12,5 часов задействовано: агрегат ЦА-320 по ставке 196,19 руб./ч., агрегат АЦ-8 по ставке 135,82 руб./ч, агрегат СМ-4 по ставке 116,2 руб./ч, подъемник УПТ-50 по ставке 110,39 руб./ч.

Расходы на транспортировку реагента составляют 1020,4руб. Расходы на перевозку вахты автобусом КАВЗ-686 - 1443,34 руб. Цеховые расходы равны 157,36% от заработной платы занятого в мероприятии персонала. Геофизические расходы составляют 7,73% от заработной платы. Оптовая цена 1 тонны нефти равна 800 руб./т.

Вариант 9

Шесть биокомплексных обработок скважин в 2012 году в НГДП Башкирии позволит получить 12,46 тыс. т дополнительной нефти. Прогнозная добыча нефти в 2012г. равна 1953тыс. т. На одну обработку скважин необходимо 5,27 т реагента, при стоимости одной тонны 4223,13 руб./т и пресной воды в объеме 51,27 м при стоимости 2,11руб. за 1 м3. При одной обработке заняты бурильщик 6 разряда, помбур 4 разряда и подготовитель раствора, часовые тарифные ставки которых соответственно равны 21,91 руб./ч., 19,84 руб./ч и 15,58 руб./ч. Бурильщик и помбур награждаются премиальными в размере 70%, подготовитель - 55%. Продолжительность каждой технологии закачки составляет 9 ч.

Прогнозная себестоимость добычи одной тонны нефти на 2012г. равна 643,22 руб./т, в т.ч. условно-переменные затраты - 198,58 руб./т. При обработке в течение 9 часов задействовано: агрегат ЦА-320 по ставке 176,89 руб/ч, агрегат АЦ-8 по ставке 121,18 руб./ч, подъемник УПТ-50 по ставке 148,29 руб./ч.

Расходы на транспортировку реагента автомобилем МАЗ-500 с прицепом из Уфы составляют 3058,42 руб. Расходы на перевозку вахты автобусом КАВЗ-686 - 677,32 руб. Цеховые расходы равны 123,33% от заработной платы занятого в мероприятии персонала. Геофизические расходы составляют 11,35% от заработной платы. Средняя ожидаемая цена 1 тонны нефти равна 700 руб./т.

Вариант 10

Четыре обработки скважин композицией гивпана в 2012 году в НГДП Башкирии позволит получить 14,5 тыс. т дополнительной нефти. Прогнозная добыча нефти в 2012г. равна 1888,5 тыс.т. На одну обработку скважин необходимо 24,4 т реагента, при стоимости одной тонны 3058,4 руб./т и пресной воды в объеме 5,5 м3 при стоимости 3,05руб. за 1 м При одной обработке заняты 2 бурильщика 5 разряда, помощник бурильщика 3 разряда и подготовитель раствора, часовые тарифные ставки которых соответственно равны 26,85 руб./ч., 20,85 руб./ч и 12,25 руб./ч. Бурильщики и помбур награждаются   премиальными   в   размере   70%,   подготовитель        50%.

Продолжительность каждой технологии закачки составляет 8ч.

Прогнозная себестоимость добычи одной тонны нефти на 2012г. равна 542,6 руб./т, в т.ч. условно-переменные затраты - 230,8 руб./т.

При обработке в течение 8 часов задействовано: агрегат ЦА-320 по ставке 196,19 руб./ч., агрегат АЦ-8 по ставке 135,82 руб./ч, агрегат СМ-4 по ставке 116,2 руб./ч, подъемник УПТ-50 по ставке 148,29 руб./ч.

Расходы на транспортировку реагента составляют 4223,34 руб. Расходы на перевозку вахты автобусом КАВЗ-686 - 846,84 руб. Цеховые расходы равны 105,91% от заработной платы персонала. Общехозяйственные расходы составляют 30,3% от заработной платы. Оптовая цена 1 тонны нефти равна 650 руб./т.

Методические указания по выполнению курсовойработы

по теме 3 «Экономическое обоснование изменения                технологических режимов работы скважин, оборудованных насосами»

Цель работы: освоить методику расчета экономической эффективности работ по изменению режима работы скважин, оборудованных насосами.

Методика расчета экономического эффекта от изменения режимов работы скважин, оборудованных насосами.

Изменение режима работы скважин, оборудованных насосами, как правило, заключается:

-	в замене приводов для СШН со станков-качалок на цепные с соответствующим подбором режима работы для них;

-	в замене подземного оборудования для ЭЦН с соответствующим подбором режима работы для них.

Экономический эффект от данных мероприятий предполагается получить за счет прироста добычи нефти и экономии удельных затрат на электроэнергию на подъём продукции скважин (для ШСН).

Проектный годовой прирост добычи нефти в результате проведенного мероприятия рассчитывают по следующей формуле

∆Q=∆q∙30,4∙Кэ∙Ккр∙n                                              (1)

где ∆q -  суточный прирост добычи нефти, т/сут;

Кэ - коэффициент эксплуатации скважин;

Ккр - коэффициент кратности;

n - количество оптимизируемых скважин, скв.

Коэффициент кратности рассчитывают по формуле

(2)

где   к - темп снижения среднего дебита по нефти, %

Стоимостную оценку результатов мероприятия рассчитывают по формуле

Рмер = ∆Q∙Ц                                      (3)

где ∆Q - годовой прирост добычи нефти в результате проведенного

мероприятия, т;

Ц- цена одной тонны нефти, руб/т.

Изменение капитальных затрат, связанных со сменой оборудования скважин, рассчитывают по формуле

∆К=(ЦН2 +ЦПЭД2 +ЦНКТ2 ∙ LНКТ2 +ЦК2 ∙ LК2)-(ЦН1 +ЦПЭД1 +ЦНКТ1 ∙ LНКТ1 +ЦК1 ∙LК1) (4)

где ЦН1 , ЦН2 - стоимость насосов до и после оптимизации, руб;

ЦПЭД1 , ЦПЭД2 - стоимость ПЭД до и после оптимизации, руб;

ЦНКТ1 , ЦНКТ2 - цена погонного метра НКТ до и после оптимизации,

руб/м;

LНКТ2 , LНКТ1  -  длина НКТ  до и после оптимизации, м;

ЦК1 , ЦК2 - цена погонного метра кабеля до и после оптимизации,  руб/м;

LК2 , LК1  -  длина кабеля  до и после оптимизации, м.

Затраты, связанные с дополнительной добычей нефти, рассчитывают по формуле

Здоп=∆Q∙Зуп                                              (5)

где ∆Q - годовой прирост добычи нефти, т;

Зуп -  условно-переменные затраты на добычу нефти, руб./т.

Затраты на проведение ремонта по смене скважинного оборудования рассчитывают по формуле

Зрем=Срем∙n                                              (6)

где Срем - средняя стоимость ремонта, руб;

n - количество оптимизируемых скважин, скв.

Затраты на проведение мероприятия рассчитывают по формуле

Змер = ∆К+ Здоп +Зрем                                     (7)

где ∆К- изменение капитальных затрат, связанные со сменой

оборудования,  руб;

Здоп - затраты, связанные с дополнительной добычей нефти, руб;

Зрем - затраты на проведение ремонта, по смене скважинного

оборудования, руб.

Экономический эффект от мероприятия рассчитывают по следующей формуле

Эмер = Рмер -Змер                                                                                 (8)

где Рмер - стоимостная оценка результатов мероприятия, руб;

Змер - затраты на проведение мероприятия, руб.

Изменение ежегодных амортизационных отчислений рассчитывают по формуле

∆А=(ЦН2-ЦН1) ∙nН +(ЦПЭД2-ЦПЭД1) ∙nПЭД +(ЦНКТ2-ЦНКТ1) ∙nНКТ +(ЦК2-ЦК1) ∙n (9)

где ЦН1, ЦН2 - стоимость насосов до и после оптимизации, руб;

ЦПЭД1 , ЦПЭД2 - стоимость ПЭД до и после оптимизации, руб;

ЦНКТ1 , ЦНКТ2 - стоимость НКТ до и после оптимизации, руб;

ЦК1 , Цк2 - стоимость кабеля до и после оптимизации, руб;

nН , nПЭД,  nНКТ , nК - норма амортизации насосов, ПЭД, НКТ и кабеля.

Добычу нефти после проведения мероприятия рассчитывают по формуле

(10)

где Q1 - добыча нефти до проведения мероприятия, т.

Себестоимость   добычи   одной   тонны   нефти   после   проведения мероприятия рассчитывают по формуле

=                                            (11)

где С1 , С2 - себестоимость одной тонны нефти до и после   проведения

мероприятия, руб/т.;

Q1 , Q2 - добыча нефти до и после проведения мероприятия, т.;

Змер - затраты на проведение мероприятия, руб.;

∆А - изменение ежегодных амортизационных отчислений, руб.

Прирост валовой прибыли предприятия после проведения мероприятия рассчитывают по формуле

(12)

где С1, С2 -себестоимость одной тонны нефти до и после проведения

мероприятия, руб./т;

Q1, Q2 - добыча нефти до и после проведения мероприятия, т;

Ц - цена реализации одной тонны нефти, руб./т.

Налог на имущество рассчитывают по формуле

(13)

где ∆К- изменение капитальных затрат, связанные со сменой

оборудования, руб.;

nим - ставка налога на имущество, %.

Налог на дополнительную прибыль рассчитывают по формуле

(14)

где  nпр - ставка налога на прибыль, %;

∆ВП - прирост валовой прибыли от реализации мероприятия, руб;

Ним - налог на имущество, руб.

Прирост прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, рассчитывают по формуле

∆П = ∆ВП - Ним - Нпр                                              (15)

где ∆ВП - прирост валовой прибыли от реализации мероприятия, руб;

Ним - налог на имущество, руб;

Нпр - налог на прибыль, руб.

Пример расчета экономической эффективности от изменения технологического режима работы скважин, оборудованных ШСНУ

В результате изменения технологического режима работы 15 скважин путём замены станков-качалок на цепные приводы с соответствующим подбором их режима работы предполагается получить среднесуточный прирост добычи нефти на одной скважине на уровне 3,65 т/сут (темп снижения добычи нефти для одной скважины составляет 1,1%). Коэффициент эксплуатации скважин составляет 0,99. Годовая добыча нефти до мероприятия составляет 834,8 тыс. т. Цена реализации равна 2950 руб./т. Себестоимость добычи одной тонны нефти до мероприятия равна 1 138 руб./т, в том числе условно-переменные затраты   396,8, руб./т.

Другие исходные данные для расчета экономического эффекта от оптимизации 15 скважин, оборудованных ШСНУ, приведены в таблице 1.

Таблица 1- Исходные данные для расчета экономического эффекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1. Налог на имущество, % | 2 |
| 2. Налог на прибыль, % | 20 |
| 3. Средняя стоимость одного часа ремонта, руб/ч | 1570 |
| 4. Средняя продолжительность ремонта по смене ШСН бригадой ТРС, ч | 48 |
| 5. Стоимость и количество цепных приводов, руб: ЦП 40-3-0,5/2,5 (5 штук) ЦП 60-3-0,5/2,5 (5 штук) СКН-5 СКН-6 СК-6 UP-12Т ОПНШ-30 | 260000 270000 345600 366000 380000 410000 350000 |
| Стоимость насосов, руб: НСВ1-32 НСВ1-38 НСВ1-44 НСВ1-57 | 7222 8558 9140 9820 |
| 6. Стоимость НКТ, руб/м | 228 |
| 7. Длина НКТ всех скважин после оптимизации, м | 11830 |
| 8. Длина НКТ всех скважин до оптимизации, м | 12042 |
| 9. Стоимость штанги, руб/м | 180 |
| 10. Длина штанг всех скважин после оптимизации, м | 18981 |
| 11. Длина штанг всех скважин до оптимизации, м | 19717 |
| 12. Стоимость установленной мощности за 1 кВт в год, руб | 7700 |
| 13. Потребляемая мощность после оптимизации всех скважин, кВт | 703 |
| 14. Потребляемая мощность до оптимизации всех скважин, кВт | 1176 |
| 15. Норма амортизации, % НКТ Штанг Цепного привода Насоса | 12,0 13,6 10,0 5,0 |

- Годовой прирост по добыче нефти в результате проведенного мероприятия определим по формуле :

- Изменение платы за электроэнергию определяются по формуле :

- Стоимостная оценка результатов мероприятия рассчитывается по формуле :

- Капитальные затраты складываются из затраченных средств на покупку цепных приводов, насосов, НКТ и штанг. Определим  по формуле :

- Затраты, связанные с дополнительной добычей нефти, определяются по формуле :

- Затраты на проведение ремонта по смене скважинного оборудования находятся по формуле :

- Затраты на мероприятие определяем по формуле :

- Экономический эффект мероприятия находим по формуле :

9.Изменение ежегодных амортизационных отчислений рассчитаем по формуле :

10. Себестоимость добычи одной тонны нефти после проведения мероприятия находим по формуле :

11.Прирост прибыли от реализации мероприятия определим по формуле

12. Налог на имущество определим по формуле

13. Налог на дополнительную прибыль найдем по формуле :

14. Прирост прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, определим по формуле :

Результаты расчета экономической эффективности от изменения технологического режима работы скважин, оборудованных ШСНУ, приведены в таблице 2.

Таблица 2- Результаты расчета экономической эффективности от изменения технологического режима работы скважин, оборудованных ШСНУ, тыс. руб

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1. Количество оптимизируемых скважин, шт. | 15 |
| 2. Годовой прирост добычи нефти, т | 19575,00 |
| 3. Прирост выручки от реализации дополнительно добытой нефти | 57746,25 |
| 4. Затраты на проведение мероприятия | 13614,92 |
| 5.Экономия затрат на электроэнергию | 3650,49 |
| 6. Экономический эффект | 47781,82 |
| 7.Изменение амортизационных отчислений | 475,72 |
| 8. Бюджетная эффективность (отчисления налога на прибыль и налога на имущество) | 12556,30 |
| 9. Прирост прибыли, остающейся в распоряжении предприятия | 39462,85 |
| 10. Снижение себестоимости добычи нефти, руб/т | 19,37 |

Вывод: В результате изменения работы 15 скважин путём замены станков-качалок на цепные приводы с соответствующим подбором технологического режима их работы, себестоимость добычи одной тонны нефти уменьшилась с 1138 руб./т до 1118,63 руб./т, т.е. на 19 рублей .37 копеек за одну тонну добываемой нефти. Прирост прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, составил более 39 миллионов рублей. Показатель экономического эффекта составил более 47 миллионов рублей, а бюджетная эффективность - 12,56 миллионов рублей. На основании вышеизложенных расчетов экономической эффективности можно считать целесообразным проведение замены оборудования ШСНУ по всему фонду скважин.

Пример расчета экономической эффективности

от изменения технологического режима работы скважин,                       оборудованных УЭЦН

Данные для расчета представлены в условных единицах. Для проведения расчетов составим таблицу исходных данных

Таблица 1 - Исходные данные для расчета

| Показатель | значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Количество оптимизируемых скважин, скв. | 5 |
| Годовая добыча нефти до мероприятия, т | 26944,5 |
| Цена 1 тонны нефти, руб./т. | 33350 |
| Себестоимость добычи нефти, руб./т в т. ч условно-переменные затраты, руб./т | 17680 13738 |
| Среднесуточный прирост добычи нефти на одной скв. т/сут | 18,54 |
| Темп снижения среднего дебита по нефти, % | 1,5 |
| Стоимость НКТ, руб/м | 2200 |
| Стоимость кабеля, руб/м | 548 |
| Длина НКТ всех скв. до оптимизации, м. | 5861 |
| Длина НКТ всех скв. после оптимизации, м. | 6556 |
| Длина кабеля всех скважин до оптимизации, м. | 6111 |
| Длина кабеля всех скважин после оптимизации, м. | 6806 |
| Средняя стоимость одного ремонта, тыс. руб. | 1300 |
| Коэффициент эксплуатации скважин | 0,96 |
| ЭЦН-50; руб ПЭД-55-103; руб | 402130 195300 |
| ЭЦН-80; руб ПЭД-90-117; руб | 403150 195350 |
| ЭЦН-25; руб ПЭД-28-103; руб | 400000 195000 |
| ЭЦН-50; руб ПЭД-55-103; руб | 402130 195300 |
| Норма амортизации ЭЦН | 0,11 |
| Норма амортизации ПЭД | 0,11 |
| Норма амортизации НКТ | 0,05 |
| Норма амортизации кабеля | 0,07 |
| Ставка налога на прибыль, % | 20 |
| Ставка налога на имущество, % | 2,2 |

Заполним таблицу 2

Таблица 2 – Стоимостная оценка затрат, необходимых для покупки нового оборудования для скважин

| № | До оптимизации | После оптимизации |
| --- | --- | --- |
|  | насосы | ПЭД | НКТ | кабель | насосы | ПЭД | НКТ | кабель |
| 1 | 402130 | 195300 |  |  | 403150 | 195350 |  |  |
| 2 | 402130 | 195300 |  |  | 403150 | 195350 |  |  |
| 3 | 402130 | 195300 |  |  | 403150 | 195350 |  |  |
| 4 | 402130 | 195300 |  |  | 403150 | 195350 |  |  |
| 5 | 400000 | 195000 |  |  | 402130 | 195300 |  |  |
| Итого | 2008520 | 976200 | 12894200 | 3348828 | 2014730 | 976700 | 14423200 | 3729688 |

Проектный годовой прирост добычи нефти в результате проведенного мероприятия рассчитаем по формулам 1, 2

∆Q = 18,54 ∙ 30,4 ∙ 0,96 ∙ 11,82 ∙ 5 = 31977,32 т

Кпр= 12=11,82

Стоимостную оценку результатов мероприятия рассчитаем по формуле 3

Рмер = 31977,32 ∙ 33350 = 426897222 руб

Изменение капитальных затрат, связанных со сменой оборудования скважин рассчитаем по формуле 4

∆К= (2014730+976700+14423200+3729688) –(2008520+976200+12894200+

+3348828) = 1916570 руб

Затраты, связанные с дополнительной добычей нефти, рассчитаем по формуле 5

Здоп = 31977,32 ∙ 13738 = 119531222,16 руб

Затраты на проведение ремонта по смене скважинного оборудования рассчитаем по формуле 6

Зрем = 1300000 ∙ 5 = 6500000 руб

Затраты на проведение мероприятия рассчитаем по формуле 7

Змер = 1916570 + 119531222,16 + 6500000 = 127947792,16 руб

Экономический эффект от мероприятия рассчитаем по формуле 8

Эмер = 426897222 – 127947792,16 = 298949429,84 руб.

Изменение ежегодных амортизационных отчислений рассчитаем по формуле 9

∆А= (2014730-2008520) ∙ 0,11 + (976700-976200) ∙ 0,11 + (14423200-

-12894200)∙ 0,05+ (3729688-3348828) ∙ 0,07 =  103848,3 руб.

Добычу нефти после проведения мероприятия рассчитаем по формуле 10

Q2 = 26944,5 +31977,32  = 58921,82 т.

Себестоимость добычи одной тонны нефти после проведения мероприятия рассчитаем по формуле 11

= 17057,13 руб/т

Прирост валовой прибыли от проведения мероприятия рассчитаем по формуле 12

∆ВП=(33350-17057,13) ∙58921,82-(33350-17680) ∙26944,5= 298845538,42 руб

Налог на имущество рассчитаем по формуле 13

Ним = 1916570 = 42164,54 руб

Налог на дополнительную прибыль рассчитаем по формуле 14

= 59760674,78 руб

Прирост прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, рассчитаем по формуле 15

∆П = 298845538,42 - 42164,54- 59760674,78= 239042699,1 руб

Результаты расчетов представим в таблице 3.

Таблица 3 - Технико-экономические показатели

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Количество оптимизируемых скважин, скв. | 5 |
| Годовой прирост добычи нефти, тыс. т | 31,98 |
| Капитальные затраты, млн. руб. | 1,92 |
| Затраты на дополнительную добычу нефти, млн. руб | 119,53 |
| Затраты на проведение ремонта, млн. руб | 6,5 |
| Затраты на проведение мероприятия, млн. руб | 127,95 |
| Себестоимость добычи 1 т нефти до мероприятия, руб/т | 17680 |
| Себестоимость добычи 1 т нефти после мероприятия, руб/т | 17057,13 |
| Годовой экономический эффект, млн. руб | 298,95 |
| Прирост прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, млн. руб | 239,04 |

После изменения режима работы 5 скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов, произойдет снижение себестоимости добычи нефти на 3622,87 руб/т. Экономический эффект составит 298,95 млн. рублей, прирост прибыли остающейся в распоряжении предприятия составит 239,04 млн. рублей.

примерные Исходные данные

для выполнения курсовой работы

по теме 3 (по вариантам)

Исходные данные для расчета экономической эффективности работы скважин, оборудованных насосами, по вариантам приведены в таблице 10. Ставки налогов, нормы амортизации, стоимость сменяемых насосов, цепных приводов и электродвигателей применять на уровнях, указанных в вышеизложенных примерах расчета.

Вариант 1: применяются 6 единиц цепных приводов типа ЦП 40-3-0,5/2,5, СКН-5, СКН-6, СК-6, UP-12Т, ОПНШ-30 и 4 насоса типа НСВ1-38, НСВ1-44 и НСВ1-57.

Вариант 2: применяют 2 единицы цепных приводов типа ЦП 40-3-0,5/2,5; 5 единиц типа ЦП 60-3-0,5/2,5 и по одной СКН-5, СКН-6 и СК-6, а также по 2 насоса типов НСВ1-32 и НСВ1-38.

Вариант 3: применяются 3 единицы цепных приводов типа ЦП 40-3-0,5/2,5; 3 единицы типа ЦП 60-3-0,5/2,5 и по одной СК-6, UP-12Е, ОПНШ-30, а также 3 насоса типов НСВ1-32, НСВ1-44 и НСВ1-38.

Вариант 4: применяются по одной единицы цепных приводов типа СКН-5, СКН-6, СК-6, UP-12Т, ОПНШ-30; а также 2 насоса типа НСВ1-32, НСВ1-57.

Вариант 5: применяются 3 единицы цепных приводов типа ЦП 60-3-0,5/2,5ЦП и по одной типа СКН-5, СКН-6, UP-12Т, а также 4 насоса типа НСВ1-32, НСВ1-38, НСВ1-44 и НСВ1-57.

Вариант 6: на 4 скважинах насос УЭЦН 50 сменяется на УЭЦН 125, на 2 скважинах УЭЦН 200-на УЭЦН 250, на 5 скважинах УЭЦН 125-на УЭЦН 250. Кроме того, ПЭД 22 сменятся на ПЭД 45 на 8 скважинах, а на 3 скважинах ПЭД 63 заменяется ПЭД 22.

Вариант 7: на 5 скважинах насос УЭЦН 125 сменятся на УЭЦН 200, на 4 скважинах УЭЦН 200- на УЭЦН 250, на 5 скважинах УЭЦН 125 – на УЭЦН 250. Кроме того, ПЭД 22 сменяется  на ПЭД 63 на 10 скважинах, а на 4 скважинах ПЭД 63 заменяется ПЭД 45

Вариант 8: на 3 скважинах насос УЭЦН 50 сменятся на УЭЦН 200, на 2 скважинах УЭЦН 200 - на УЭЦН 125, на 5 скважинах УЭЦН 125 – на УЭЦН 250. Кроме того, ПЭД 22 сменяется  на ПЭД 63 на 4 скважинах, а на 6 скважинах ПЭД 45 заменяется ПЭД 22

Вариант 9: на 2 скважинах насос УЭЦН 50 сменятся на УЭЦН 125, на 2 скважинах УЭЦН 200- на УЭЦН 250, на 4 скважинах УЭЦН 125 – на УЭЦН 250. Кроме того, ПЭД 22 сменяется  на ПЭД 45 на 3 скважинах, а на 5 скважинах ПЭД 63 заменяется ПЭД 22

Вариант 10: на 4 скважинах насос УЭЦН 125 сменятся на УЭЦН 200, на 2 скважинах УЭЦН 200 - на УЭЦН 250. Кроме того, ПЭД 22 сменяется  на ПЭД 63 на 1 скважине, а на 5 скважинах ПЭД 63 заменяется ПЭД 45.

Таблица 10 – Исходные данные для расчета экономической эффективности изменения технологического режима работы скважин, оборудованных насосами.

| Показатель | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество оптимизируемых скважин | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 11 | 14 | 10 | 8 | 6 |
| Годовая добыча нефти до мероприятия, тыс. т | 1230,3 | 1350,6 | 968,8 | 1145,4 | 875,5 | 1060,8 | 900,5 | 1370,3 | 1154,2 | 1255,1 |
| Цена 1 тонны нефти, руб./т | 2540 | 2070 | 1980 | 1750 | 2350 | 1660 | 1830 | 2150 | 2290 | 1770 |
| Себестоимость добычи нефти, руб./т в т.ч условно-переменные затраты, руб./т | 984,5 433,1 | 1032,5 498,8 | 950,3 388,3 | 1106,6 532,5 | 1150,0 448,6 | 957,7 496,5 | 965,5 530,6 | 1183,4 583,2 | 1160,8 525,4 | 986,1 376,5 |
| Среднесуточный прирост добычи нефти на одной скв. т/сут | 8,5 | 10,9 | 15,4 | 12,8 | 20,4 | 10,5 | 13,6 | 18,5 | 22,7 | 14,9 |
| Темп снижения среднего дебита по нефти, % | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,4 |
| Стоимость НКТ, руб/м | 190 | 200 | 205 | 185 | 200 | 195 | 210 | 190 | 200 | 185 |
| Стоимость кабеля, руб/м | - | - | - | - | - | 55 | 53 | 60 | 65 | 50 |
| Стоимость штанги, руб/м | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | - | - | - | - | - |
| Потребляемая мощность после оптимизации всех скважин, кВт. | 700 | 740 | 860 | 900 | 810 | - | - | - | - | - |
| Потребляемая мощность до оптимизации всех скв., кВт | 1170 | 1230 | 1500 | 1480 | 1360 | - | - | - | - | - |
| Стоимость установленной мощности за 1 кВт, руб | 7000 | 6700 | 7100 | 6800 | 7200 | - | - | - | - | - |
| Длина НКТ всех скв. после оптимизации, м. | 12530 | 13783 | 11277 | 15036 | 17542 | 10024 | 18795 | 16289 | 10901 | 20048 |
| Длина НКТ всех скв. до оптимизации, м. | 13188 | 14507 | 11869 | 15826 | 18463 | 10550 | 11782 | 17144 | 11474 | 21101 |
| Длина штанг всех скв. после оптимизации, м. | 22777 | 26573 | 15185 | 28472 | 24675 | - | - | - | - | - |
| Длина штанг всех скв. до оптимизации, м. | 23660 | 27604 | 15774 | 29576 | 25632 | - | - | - | - | - |
| Длина кабеля всех скважин после оптимизации, м. | - | - | - | - | - | 12024 | 16032 | 18704 | 10688 | 20040 |
| Длина кабеля всех скважин до оптимизации, м. | - | - | - | - | - | 12656 | 16874 | 19687 | 11250 | 21093 |
| Средняя стоимость одного ремонта, руб. | 75600 | 74320 | 67900 | 68250 | 70300 | 72540 | 69900 | 75080 | 74400 | 66500 |
| Коэффициент эксплуатации скважин, д. ед. | 0,956 | 0,994 | 0,985 | 0,970 | 0,965 | 0,988 | 0,977 | 0,959 | 0,910 | 0,980 |

Список рекомендуемой литературы

Основные источники:

- Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 511 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442426

- Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433281

- Синяева, И. М. Маркетинг : учебник для академического бакалавриата / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 495 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02621-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431801

- Астахова, Н. И. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общей редакцией Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426417

Дополнительные источники:

- Дунаев В.Ф., Шпаков В.Л., Епифанова Н.П., Лындин В.Н. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: учебник/ В.Ф.Дунаев [и др.].: «Нефть и газ», 2010.- 352 с.

- Зубарева В.Д. Финансово-экономический анализ проектных решений в нефтегазовой промышленности/В.Д.Зубарева. – М.: Нефть и газ, 2015.-220 с

- Жиляева В.В., Лунькин А.Н. Экономика нефтегазовой отрасли: учебное пособие для СПО/ В.В.Жиляев – Волгоград: Изд.Дом «Ин-Фолио», 2012. – 240с.

- Яртиев А.Ф., Фаттахов Р.Б. Учет энергетических затрат на добычу нефти. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ».-2007.-152с

- Колосова О.Г. Организация оплаты труда в нефтегазовом комплексе/О.Г.Колосова.-Ростов н/Д: Феникс, 2013.-254с.

- Сборник унифицированных норм времени на капитальный ремонт скважин. Нормативно-исследовательская станция. РТ, ОАО «Татнефть», Альметьевск, 2000.

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 6. Разделы «Бурение скважин», «Добыча нефти и газа». Мин.труда и соц.развития РФ. Москва 2001.

- Павловская А.В. Организация производства на буровых и нефтегазодобывающих предприятиях: Учебное пособие.-Ухта: УГТУ, 2004.-191с. – Режим доступа: http://ishnk.ru/files/aids/4956.pdf

- Абрамичева Т.В. Основы производственного менеджмента и экономики отрасли: Учебное пособие/ Т.В.Абрамичева, А.В.Павловская, А.А.Болкина. – Ухта: УГТУ,2008.-220с.-Режим доступа: http://ishnk.ru/files/aids/4957.pdf

- Павловская А.В. Планирование на предприятиях нефтяной и газовой промышленности: учебное пособие/А.В.Павловская.-Ухта: 2010.-208с.-Режим доступа: http://ishnk.ru/files/aids/4953.pdf

- Шеломенцева И.В.,Дорофеева Э.С. Охрана труда. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2015 - 236с.

Периодические издания:

# Журнал «Нефтяное хозяйство»

# Интернет-ресурсы:

- Информационные ресурсы // Министерство топлива и  энергетики РФ: [сайт]. – Режим доступа: http://www.minenergo. gov.ru/

- Информационные ресурсы // Нефть России: [сайт]. – Режим доступа:

http://www.oilru.com.ru/

- Информационные ресурсы // Мировая экономика: [сайт]. – Режим доступа:

http://www.ereport.ru /

- Информационные ресурсы // Стратегическое управление и планирование: [сайт]. – Режим доступа: http://www.stplan.ru/

- Журнал «Нефтяное хозяйство» . – Режим доступа: http://www oil-undustry.ru/

- Подборка материалов о газовой и нефтяной промышленности, технологиях производства нефти. – Режим доступа: http://www.gosgaz.ru/

- Справочная и научно–техническая  литература по химии, нефти и газу, металлургии и экологии. – Режим доступа:  http://www.naukaspb.ru/

- Портал научно-технической информации(нефть и газ) . – Режим доступа: http://www.nglib.ru/

- Электронная библиотека Нефть-газ . – Режим доступа: http://www.oglib.ru/

- Типовые инструкции по охране труда. – Режим доступа:  http://www.tehdoc.ru/

- Нефтегазовое телевидение. - Режим доступа: https://www.tv.oil-gas.ru/

- Модернизация российского ТЭК. – Режим доступа: https://www.tek-all.ru/

- Журнал «Мировая энергетика».- Режим доступа: http://www.worldenergy.ru/

- Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Режим доступа: http:// www.ngv.ru/

- Журнал «Территория нефтегаз». – Режим доступа: http://www.neftegas.info/

- Журнал «Газовая промышленность». – Режим доступа: http://www.gas-journal.ru/

- Журнал «Бурение и нефть». – Режим доступа: http://www.burneft.ru/

- Журнал «"Топливный рынок». – Режим доступа: http://www.ngfr.ru/topr.html

- Журнал «Нефтяная торговля». – Режим доступа: http://www.oilcapital.ru/edition/nt/nt.shtml

- Журнал «Нефтесервис». – Режим доступа:

http://www.oilcapital.ru/edition/technik/tech_izd.shtml

Приложение А – образцы оформления титульных листов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ишимбайский нефтяной колледж

(ГАПОУ ИНК)

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА В УСЛОВИЯХ Варьеганского МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Курсовая работа

21.02.01 ЭСз-2-15

Выполнил:	           /Лазарев А.А./

Проверила:	     /Кильдиярова Г.Р/

2023

|  | Министерство образования Республики Башкортостан государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ишимбайский нефтяной колледж (ГАПОУ ИНК) |
| --- | --- |

оценочная ведомость по курсовой работе профессионального модуля

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей________

код и наименование профессионального модуля

_______________________________________________________________________________

ФИО

обучающийся на 6 курсе по специальности СПО

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

код и наименование

освоил(а) программу профессионального модуля

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей

Наименование профессионального модуля

Тема курсовой работы ___________________________________________________________________________

| Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний | Показатели оценки результата | Баллы | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| ПК 1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях ПК 3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции | Выполнение работы в установленные сроки | 0-2 |  |  |
|  | актуальность выбранной темы для работодателя | 0-0,5 |  |  |
|  | сбор теоретического и аналитического материала, составление плана работы, использование материала конкретного предприятия | 0-1 |  |  |
|  | написание работы в установленные сроки | 0-0,5 |  |  |
|  | Содержание курсовой работы | 0-4 |  |  |
|  | содержание введения и заключения | 0-1 |  |  |
|  | содержание теоретической части | 0-1 |  |  |
|  | содержание практической части | 0-1 |  |  |
|  | использование информационных технологий | 0-1 |  |  |
|  | Защита курсовой работы | 0-4 |  |  |
|  | уровень теоретической подготовки | 0-1 |  |  |
|  | уровень практической подготовки | 0-3 |  |  |
| Итого: |  | 10 |  |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | выбор метода и способа решения профессиональных задач с соблюдением техники безопасности и согласно заданной ситуации; -оценка эффективности и качества выполнения в соответствии с темой курсовой работы |  |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в соответствии с поставленной задачей; |  |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | информация, подобранная из разных источников в соответствии с темой курсовой работы |  |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | моделирование профессиональной деятельности с помощью прикладных программных продуктов |  |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - оценка собственного продвижения, личностного развития при ведении диалога с сотрудниками предприятия и при самостоятельной работе по выполнению курсовой работы. |  |  |

Результаты выполнения и защиты курсовой работы

по МДК.03.01. Основы организации и планирования производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях

Оценка____________________________________________________________________________ Преподаватель___________________________________________/_________________________/ Дата «___» __________2023_г.

ГАПОУ ИНК

# Задание

# на курсовую работу

Студент: Лазарев А.А.

Отделение заочное группа  ЭСз-2-15

Специальность: 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых

месторождений»

Тема: Оценка экономической эффективности проведения гидравлического разрыва пласта в условиях Варьеганского месторождения

Исходные данные: индивидуально

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ

1ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Организационная структура менеджмента предприятия

1.2 Технико-экономические показатели деятельности предприятия

1.3 Краткая геологическая характеристика Варьеганского месторождения

2 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ В

УСЛОВИЯХ ВАРЬЕГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

2.1 Краткая характеристика мероприятия

2.2 Исходные данные по варианту

2.3 Расчет экономической эффективности от проведения мероприятия

2.4 Результаты расчета экономического эффекта от проведения мероприятия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Руководитель………………..………………………………..…/Кильдиярова Г.Р./

Студент………………………………………………....…………/ Лазарев А.А./

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЕДПРИЯТИЯ	7

1.1 Организационная структура менеджмента предприятия.	7

1.2 Технико-экономические показатели деятельности предприятия 	9

1.3 Краткая геологическая характеристика Варьеганского месторождения	10

2 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ВАРЬЕГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ	12

2.1 Краткая характеристика мероприятия.	12

2.2 Исходные данные по варианту 5.	17

2.3 Расчет экономической эффективности от проведения мероприятия.	18

2.4 Результаты расчета экономического эффекта от проведения

мероприятия	23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	26

# Text boxes

Дата выдачи задания «  » …………. 2023 г.

Дата окончания работы «    »……....2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

……………………

«    »…………………..2023г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

# КР.21.02.01 ЭСз-2-15.000.000

Разраб.

Лазарев

Провер.

Кильдиярова

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА В УСЛОВИЯХ вАРЬЕГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Лит.

Листов

26

ГАПОУ ИНК