МКОУ «Камышинская средняя общеобразовательная школа»

Сафакулевского района Курганской области

НОУ «Исток»

Научно - практическая  работа:

«Сборка и испытание приборов из подручного материала»

Выполнили: Катугин Дмитрий,

ученик 11 класса

Руководитель:  Нухова Р.С.,

учитель физики

Камышное, 2023 г.

Оглавление

1.Введение ……………………………………………………………………..2

- Основная часть ……………………………………………………………..3

  - Теоретические сведения о датчике движения..………………4

  - Теоретические сведения о простейшем радиоприемнике….

  - Теоретические сведения о наушниках…………………….. ………………………………………………………

3.Практическая работа по изготовлению  приборов.…….…….6

3.1 Практическая работа по изготовлению датчика движения..

3.2 Практическая работа по изготовлению простейшего

радиоприемника……………………………………………..

4.Заключение …………………………………………………………………..15

1. Введение

Актуальность:

Каждый день  техника и приборы, которые нас окружают,  выходят  из строя по той или иной причине.

Жалко отправлять  их в мусор, потому что  детали, из которых они изготовлены, могут быть исправны  и, возможно пригодятся  для изготовления других приборов или ремонта оборудования в кабинете физики.

Цель исследования:

Изучить устройства : компьютерная мышь, ППП  и использовать их детали для сборки :

- Датчика движения;

- Простейшего радиоприемника  (по схеме Попова )

Задачи:

- Изучить устройство и принцип действия приборов.

- Изучить  научную литературу по теме

- Познакомиться с приборами, которые можно использовать при проведении работы

- Проверить приборы на работоспособность,  по возможности внести свои коррективы для улучшения  их работы

- Сделать выводы после выполнения  работы

Выдвинули две гипотезы:

Гипотеза 1: «В простой компьютерной мышке имеется оптический датчик, можно ли и каким образом его применить в других целях?»

Гипотеза 2: «Можно ли сделав из деталей, взятых из старых приборов, получить действующий радиоприемник?»

Объектами моих исследований стали: исследования: датчик движения, простейший радиоприемник,  наушники.

Предметы исследования: физические явления, на основе которых происходит

работа данных устройств

При выполнении работы я использовал следующие методы исследования: изучение литературы, разбор и сборка устройств, проведение эксперимента.

2.Основная часть

2.1. Теоретические сведения о датчике движения

У обычной,  механической компьютерной мышки есть два оптических датчика, которые можно использовать для своих нужд. Такие датчики применяются для определения положения предметов, например: закрыта ли дверь, или сколько раз провернулся вал.

Мы решили попытаться использовать мышку для изготовления датчика движения (оптического и звукового)

Работа всех без исключения датчиков движения основана на анализе отражаемых от предмета волн. Если отражаемая волна попадает на объект, то она меняет свои характеристики (интенсивность, частоту и т. д.), чувствительный элемент фиксирует это и передает сигнал на исполняющее устройство, например, на сигнализацию, извещающую о постороннем человеке звуком или на светильник с датчиком движения, включающим свет.

Датчик движения - бесконтактное устройство, реагирующее на перемещение объекта в зоне отслеживания. Широко используется в системах охраны и автоматизации различных процессов, в том числе, освещения и кондиционирования. Понять, как работает датчик движения, могут не только специалисты. Это устройство современное, но не настолько сложное.

Рис.1

Рис.2

Существует несколько видов датчика движения, отличающихся способом регистрации изменений в зоне наблюдения. Любой из них может быть встроен в прибор или являться самостоятельным выносным устройством в отдельном блоке.

Применения  датчиков движения включают:

- потребительскую электронику, в том числе смартфоны и планшеты, видеоигры и умные часы;

-автомобилестроение включая подушки безопасности, парктрониках и беспилотных автомобилях;

- здравоохранении;

- оборонную промышленность и авиастроение.

# 2.Датчик из компьютерной мышки

Рис. 4

  - Теоретические сведения о простейшем радиоприемнике

Bпepвыe paдиocвязь былa уcтaнoвлeнa в Poccии A. C. Пoпoвым, coздaвшим aппapaтуpу, пpинимaющую и пepeдaющую cигнaлы. Oпыты Гepцa, oпиcaниe кoтopыx пoявилocь в 1888 г., пoбудили иcкaть пути уcoвepшeнcтвoвaния излучaтeля и пpиeмникa элeктpoмaгнитныx вoлн. B Poccии oдним из пepвыx изучeниeм элeктpoмaгнитныx вoлн зaнялcя пpeпoдaвaтeль oфицepcкиx куpcoв в Kpoнштaдтe A. C. Пoпoв.

Как старые радиоприёмники, так и современные обладают определёнными характеристиками:

1.Чувствительность - способность принимать слабые сигналы.

2. Динамический диапазон - измеряется в Герцах.

3. Помехоустойчивость.

4. Селективность (избирательность) - способность подавлять посторонние сигналы.

5.Уровень собственных шумов.

6. Стабильность.

Эти характеристики не меняются в новых поколениях приёмников и определяют их работоспособность и удобство эксплуатации.

Общее устройство радиоприёмников со времён Попова изменилось

незначительно. Можно сказать, что схемы сильно усложнились,

добавились микросхемы и транзисторы, стало возможным принимать не

только аудиосигнал, но и встраивать проектор. Так приёмники

эволюционировали в телевизоры. Сейчас при желании в аппарат можно

встроить всё, что душе угодно

2.3Теоретические сведения о наушниках

Нау́шники — два телефона с оголовьем, предназначенные для подключения к радиоэлектронным аппаратам. Наушники представляют собой пару небольших по размеру головных телефона или блока наушника, надеваемых на голову или вставляемых прямо в ушные каналы. Наушники часто применяются в быту и в профессиональной деятельности для речевой связи и прослушивания музыки и речи, когда необходима мобильность или звукоизоляция от окружающего пространства. Наушники с прикреплённым к ним микрофоном образуют головную гарнитуру. Иногда в профессиональной деятельности вместо пары используется один отдельный наушник, он называется монитор.

В технической литературе вместо слова «наушники» традиционно используется термин «головные телефоны», происходящий от английского слова headphones (англ. head — голова, phone — телефон). Название же «телефон» (от др.-греч. τῆλε — «далеко» и φωνή — «голос», «звук») впервые применил Филипп Рейс в 1861 году.

Специфика работы акустического устройства проста. Магнит, прикреплённый к корпусу создаёт магнитное статическое поле, в пределах действия которого размещается катушка. На неё подаётся переменный ток от воспроизводящего устройства.

Разница между переменным и статическим напряжением способствует движению катушки, которое передаётся на мембрану. Последняя, в свою очередь, повторяет движения катушки. Эти колебания и воспринимаются как звук.

Принцип воспроизведения в полноразмерных аксессуарах и в так называемых капельках несколько различается. Последние имеют на катушке якорь, который воспринимает её колебания и передаёт их на мембрану посредством жёсткого соединения.

Современные наушники хорошего качества способны передать звук широкого диапазона частот — от 5 до 25000 Гц.

Сложно найти более распространенный технический объект, чем наушники. Многообразие форм, цветов и дизайнерских решений порой поражает воображение. Но вот о том, «что внутри» — уже известно заметно меньше. Именно этот пробел я хочу восполнить и рассказать о том, какие бывают виды наушников «изнутри», зачем они придуманы, и как отличаются.

- Практическая работа по изготовлению приборов

  - Практическая работа по изготовлению датчика движения

У нас в наличии:

  - Плата компьютерной мыши;

  - Спидометр от автомобиля;

  - Звонок школьный демонстрационный на 5В;

  - Провода соединительные, советские;

  - Блоки питания от телефона Samsung на 5 В и от ноутбука на 12В;

  - Паяльник. Олово с примесью сурьмы.

Гипотеза 1: «В простой компьютерной мышке имеется оптический датчик, можно ли и каким образом его применить в других целях?»  подтвердилась.

3.2 Практическая работа по изготовлению простейшего радиоприемника

Для антенны сделал приспособление: намотал провод медный длиной 300метров, радиусом 1 миллиметр.

Для катушки радиоприемника взял ферритовый сердечник ( диаметром 1 сантиметр и длиной 9 сантиметров), намотал на него медную проволоку -  150 витков диаметром 0,4 миллиметра.

Конденсатор переменной емкости,  взял из старого радио (емкость равна с =  270 мФ.  (с < 10 нФ).

Полупроводниковый диод взял высокочастотный ( ).

Фанеру вырезал для платы размером …

Проволока для дорожек диаметром 1,5 миллиметра.

Наушники использовал высокоомные  100 Ом, тон 2М, можно другие.

План работы:

- Сделали дорожки на фанере;

- Намотали на феррит проволоку плотно 150 витков;

- Припаяли детали по схеме:

- Натягивали антенну на улице на высоте 2-5 метров.

- Вбили  в землю штырь для заземления – длиной 1 метр;

- Подключили антенну к заземлению и слушали радио.

Проверяли работу радиоприемника и «поймали» следующие радиостанции:

| Дома | На улице (во дворе) | В поле | В двух км |
| --- | --- | --- | --- |
| 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
| - | - | - | 94,0 |
| - | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| - | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| - | - | 96,0 | 96,0 |
| - | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| - | - | 96,8 | 96,8 |
| - | - | - | 98,7 |
|  | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| - | - | 100,0 | 100,0 |
| - | - | 101,2 | 101,2 |
|  | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| - | - | 104,5 | 104,5 |
|  | 105,9 | 105,9 | 105,9 |
|  |  |  | 107,3 |

Табл.1

Радиоприемник, в устройство которого внесли изменения.

Материалы

- Проволока 10-300 м, 1мм для антенны и катушки

- Клей карандаш большой  для намотки катушки

- Ферритовое кольцо или железная труба меньше диаметра карандаша  железная

- Конденсатор переменой емкости  (КПВ  КПП) из старого радио 5-300пф

- Диод полупроводниковый или транзистор германиевые  д2 д9 или транзистор полевой германиевый МП40 44  МГТ108 из старого радио

- Батарейка 5в - не обязательно

- Головные телефоны тон-1 тон-2м бф больше 1.5ком

- Сделать  дорожки по схеме : рис.5

Рис. 5

1.Намотать катушку 100вит сделать отвод  после 50вит на клее

2.Вставить кольцо или трубку в клей для железной трубки сделать дырку в крышке

3. Припаять диоды по схеме

4. Натянуть антенну на высоте 5-10 м

5. Вбить штырь в землю и подключить заземление

6. Подключить наушники и слушать

Рис. 6

Гипотеза 2: «Можно ли сделав из деталей, взятых из старых приборов, получить действующий радиоприемник?» подтвердилась.

- Заключение

Гипотеза1:

«В простой компьютерной мышке имеется пара оптических датчиков, можно ли и каким образом их применить в других целях?»

Гипотеза 2:

«Можно ли сделав из деталей, взятых из старых приборов, получить действующий радиоприемник?»

полностью подтвердились

Я пришел к выводу, что для успешной работы по теме необходимы знания:

- Устройств приборов

- Назначения их

- Принципа работы

- Физических явлений, на основе которых они работают

- Формул

- Умения  производить расчеты

В настоящее время у меня появилось желание  изучать другие устройства и улучшить их работу.

В данный момент я использую свои практические навыки для ремонта оборудования кабинета физики, ремонта системных блоков телевизоров, бытовых приборов.

5.Список использованных источников и литературы

1.https://yandex.ru/search/?

2.https://yandex.ru/search/?text=теоретические+сведения+о+наушниках

3.https://yandex.ru/search/?text=датчик+движения+принцип+действия

4.Физика.11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Порфентьевой. -8-е изд. – М.:Просвещение,2020. - 432с.: [4] л. ил. – (Классический курс). – ISBN 978-5-00-09-074279 – 5/