Международный конкурс исследовательских работ школьников      «Research start»

Направление: естественно-научные дисциплины, экология

Тема: «Солнечная батарея своими руками – миф или реальность?»

Автор: Пакшин Кирилл Игоревич

Научный руководитель: Шайхулова Лилия Галимзяновна

Место выполнения работы:

МАОУ «Гимназия №61», г. Набережные Челны

г. Набережные Челны

СОДЕРЖАНИЕ:

- Введение……………………………………………………………………….3

- Что такое солнечная батарея и как она работает?..........................................4

- Солнечная батарея в домашних условиях (эксперимент)………………….6

- Анализ результатов эксперимента………………………….………………12

- Подсчёты понесенных денежных и временных затрат................................13

- Возможная выгода от использования солнечной батареи………………...14

- Заключение……………………….…………………………………………..15

- Список литературы…………………………….……………………….……16

- ВВЕДЕНИЕ.

Представляю вашему вниманию мою исследовательскую работу на тему «Солнечная батарея своими руками – миф или реальность?».

Цель работы:

- Установить, возможно ли собрать солнечную батарею в домашних условиях;

- Определить её эффективность с точки зрения затраты-экономия.

Для этого я определил следующие задачи:

- Изучить информацию о солнечных батареях – что это такое и как работает?

- Попробовать создать солнечную батарею и провести проверку её работоспособности – эксперимент;

- Провести анализ результатов эксперимента;

- Произвести подсчёты понесенных денежных и временных затрат;

- Определить возможную выгоду от использования солнечной батареи в качестве альтернативного источника энергии.

Объектом исследования является солнечная батарея, предметом исследования – возможность сборки в домашних условиях и её рентабельность.

В своей исследовательской работе я использовал следующие методы исследования – изучение литературы, эксперимент, наблюдение, фотографирование и анализ.

Я выбрал эту тему, потому что считаю это направление очень перспективным. Изучив понятие «солнечная батарея», мы сможем собрать её в домашних условиях и определим её эффективность в качестве альтернативного источника энергии для человека.

- ЧТО ТАКОЕ СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ И КАК ОНА РАБОТАЕТ?

Основной принцип получения солнечной энергии - нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи, и последующее распределение и использование тепла.

Солнечная батарея представляет собой устройство, которое собирает световую энергию солнечных лучей и преобразует её в электрический ток. В её основе используются фотоэлементы – светочувствительные пластины из полупроводникового материала.

Электрический ток возникает в результате движения электронов между двумя кремниевыми пластинами, покрытыми различными светочувствительными материалами (бор и фосфор), под воздействием солнечных лучей. Получившийся электрический ток направляется в батарею, где и накапливается солнечная энергия.

Фотоэлементы можно назвать маленькими генераторами. Соединяя их между собой в цепочку, при помощи медных шин, по которым энергия передаётся от одного элемента к другому, мы накапливаем и увеличиваем её мощность.

Очень важно при этом соблюдать полярность, чередовать «+» и «-», т.е. если одна дорожка заканчивается плюсом, то другая должна заканчиваться – минусом. Именно такой тип соединения позволяет суммировать напряжение всех панелей.

- СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ (ЭКСПЕРИМЕНТ).

Изучив множество рекомендаций и видео по принципу работы солнечных батарей, я решил провести эксперимент и попробовать собрать солнечную батарею в домашних условиях.

1. Я заказал через интернет-магазин солнечные элементы.

2. Купил мультиметр для проверки солнечных элементов на наличие «нулевых» экземпляров (бракованных).

3. Проверил каждый элемент, прикладывая щупы мультиметра к лицевой и оборотной сторонам элемента одновременно. Если на экране значение выше 0,15В, элемент годен.

Отсортировать солнечные элементы нужно обязательно, так как попадание в цепочку «нулевого» элемента сильно отразится на работе батареи в целом – значительно снизится уровень вырабатываемой энергии, так как этот элемент будет потреблять энергию других элементов.

4. Заказал через интернет-магазин медные шины для спайки элементов между собой.

5. При помощи линейки определил нужную длину шины.

6. Нарезал шины необходимой длины в нужном количестве.

7. Протёр дорожки на солнечных элементах обезжиривателем.

8. Обработал дорожки флюсом для лучшей пайки.

9. Припаял медную шину к дорожке на солнечном элементе.

По такому принципу мы припаиваем заготовленные шины, по две штуки, к каждому солнечному элементу.

11. Перевернул все элементы лицевой стороной вниз и припаял оставшиеся концы шины к дорожке на оборотной стороне.

12. Таким образом, соединяя один элемент с другим, мы создаём цепочку.

13. Сами элементы и их соединения очень хрупкие, поэтому я сразу фиксировал их скотчем на стекле.

14. При помощи толстой шины я соединил полученные цепочки в единую сеть и вывел два конца – «+» и «-».

15. Для герметизации всей конструкции на края стекла я нанес санитарный герметик и накрыл сверху вторым стеклом. Оставил на 2 дня для высыхания.

16. Последним этапом было изготовление рамки. Для этого я выбрал металлический профиль, так как он не утяжеляет конструкцию и стоит дёшево.

17. Вот такой результат у меня получился.

18. Проверка работоспособности мультиметром показала, что солнечная батарея выдает напряжение более 7В.

- АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА.

В результате проведенного эксперимента удалось установить, что собрать солнечную батарею в домашних условиях возможно.

Все необходимые для этого элементы имеются в общем доступе и приобрести их не составляет труда. Из специальных навыков, задействованных в процессе, можно выделить только владение паяльным инструментом.

Собранная мною солнечная батарея из 24 элементов размером 78*52 мм вырабатывает напряжение более, чем в 7 Вольт, что является достаточным для зарядки телефона или планшета.

- ПОДСЧЕТЫ ПОНЕСЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ И                       ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ.

| Наименование | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Солнечные элементы 78*52 мм | 50 шт. | 1200,00 |
| Медная шина для пайки 0,2 см | 15 м | 225,00 |
| Медная шина для пайки 0,5 см | 2 м | 60,00 |
| Флюс для паяльных работ | 1 шт. | 10,00 |
| Профиль алюминиевый для рамы | 1 шт. | 260,00 |
| Мультиметр | 1 шт. | 520,00 |
| Скотч | 1 шт. | 16,00 |
| Силиконовый герметик | 1 шт. | 339,00 |
| Стекло 45*35 см | 2 шт. | 310,00 |
| Итого, руб.: | 2940,00 |
| Временные затраты: | 15 дней |

- ВОЗМОЖНАЯ ВЫГОДА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ     СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ.

На примере зарядки телефона iPhone:

- Для зарядки телефона до 100% необходимо примерно 2 часа.

- За это время он потребит следующую мощность:

напряжение*ток*время = 5*3*2=30 Вт.

- Полного заряда батареи в мобильном телефоне хватает примерно на 1 день.

- Соответственно, за месяц, продолжительностью 30 дней, на это израсходуется:

30Вт*30дней=900 Вт (0,9 кВт).

- Сумма оплаты за электроэнергию при тарифе 3,6 руб. за 1 кВт/час составит:

3,6 руб.*900 Вт=3,24 руб. в месяц.

При таком использовании солнечной батареи получается, что она окупит себя через 907 месяцев или 75,5 лет.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

На основании изученного материала, проведенного эксперимента и последующих расчётов, можно сделать следующие выводы:

- Собрать солнечную батарею в домашних условиях возможно. Это потребует определенных навыков, материальных и временных затрат, но на выходе мы получим работающий источник энергии.

- Окупаемость солнечной батареи крайне долгосрочна. Срок можно сократить, например, за счёт увеличения количества заряжаемых устройств, повышения тарифов ЖКХ, однако, он всё равно останется очень длительным. С точки зрения затраты/экономия собранная мною солнечная батарея является крайне нерентабельной.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. ВикипедиЯ // Солнечная энергетика [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0;

2. KnigaElektrika // Какой реальный срок службы солнечных Батарей? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://knigaelektrika.ru/solnechnye-elektrostantsii/kakoj-realnyj-srok-sluzhby-solnechnyh-batarej.html;

## 3. Автономное электроснабжение СВЕТ-ON // Что такое солнечная батарея [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://220-on.ru/question/solnechnie-batarei.php;

## 4. Обзоры счетчиков // Сколько электроэнергии расходуют зарядные устройства [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://al-energy.ru/blog/post/solnechnye-batarei-sfera-primeneniya-i-princip-raboty-oborudovaniya;

## 5. Чистая энергия // Солнечные батареи: сфера применения и принцип работы оборудования [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://al-energy.ru/blog/post/solnechnye-batarei-sfera-primeneniya-i-princip-raboty-oborudovaniya;

# 6. Совет инженера // Как сделать солнечную батарею своими руками: инструктаж по самостоятельной сборке [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sovet-ingenera.com/eco-energy/sun/solnechnaya-batareya-svoimi-rukami.html

7. Строй подсказка // Как изготовить солнечную батарею в домашних условиях? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://stroy-podskazka.ru/solnechnye-batarei/kak-izgotovit-v-domashnih-usloviyah/