## Slide 1: Автоматизированный склад листового металлопроката, с вариабельной высотой загрузки
Подготовила:
студентка группы ВЭМ-2
Баргатинова Е.В.

## Slide 2
Постановка проблемы
Организация склада для хранения металлопроката – достаточно актуальный вопрос для металлургических предприятий.
Традиционные методы хранения металлического проката в существующих реалиях потеряли свою современность.
Проблема - пересортица листа.
Не отлажена оптимизация внутренних процессов.
Склад металлопроката

## Slide 3
Цель: оптимизация складской логистики на десятилетия вперед.
1
2
3
Совершенствование
внутренних процессов
Ускорение
легкий доступ ко всем сортам листового металла
Контроль
повышение уровня безопасности работ;
надежная защита груза;
удобство загрузки и выгрузки.
Актуальность/Цели
В настоящие время, работа с металлопрокатом немыслима без динамичного хранения, складирования и транспортировки.
(непрерывная загрузка и разгрузка ЖД и/или автотранспорта)
Склад металлопроката

## Slide 4
1
2
3
4
Хранение
листового проката
Отпуск
листового проката
Учет
листового проката
Задачи проекта
Внедрение решения позволит решить вышеуказанные задачи
Эффективно выполнять основные операции на складе
Поступление
листового проката
Склад металлопроката

## Slide 5
Она представляет собой комплексную систему, состоящую из нескольких технологических блоков, каждый из которых отвечает за определенный этап работы со складом.
Стальная конструкция, которая имеет автоматизированную систему хранения листового проката.
Автоматизированный склад листового металлопроката с вариабельной высотой загрузки — это инновационная система хранения и управления запасами металлического проката.
Пути решения и суть предложения № 1
Склад металлопроката: высота варьируется

## Slide 6
Представляет собой зону хранения из стеллажей с местами размещения и штабелер-автоматом, который перемещается между стеллажами.
Штабелер выполнен в виде рамы, стоящей на рельсах.
Между опорами находится подъемная платформа.
  На штабелере установлен ЭКСТРАКТОР – МЕХАНИЗМ перемещения несущего элемента
  Кассеты(ячейки/поддоны-контейнеры) перемещаются в зону выдачи с помощью лифта с захватным механизмом.
Можно дооборудовать функцией взвешивания, которая позволит получать и учитывать точный вес груза, автоматически защитит конструкцию склада от перегрузов и перекосов.
01
02
03
04
05
06
Склад металлопроката

## Slide 7
Механизированный склад листового металлопроката
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
Грузоподъемность яруса | до 40 т (на ярус)
Общая грузоподъемность | до 300 т
Длина системы | до 16,5 м
Ширина системы | до 10 м
Высота системы | до 5,5 м
Количество ярусов хранения | до 15 шт.
Максимальная ширина листа | до 2500 мм
Максимальная длина листа | до 18000 мм
Максимальная толщина листа | до 200 мм
Привод подъема | гидравлический
Питание | 380V, 50/60 Hz
Размещение | - отапливаемое помещение - неотапливаемое помещение - уличное размещение под навесом
Склад металлопроката

## Slide 8
Система укомплектована модулем управления и учета ТМЦ и реализует адресное хранение листового проката.
Модуль хранения листового металла вид с сзади
Склад оснащен современными терминалами управления с сенсорными экранами и структурированным интерфейсом.
Склад металлопроката

## Slide 9
Загрузка
Выдача
Учет
операций
Инвентаризация
листового проката
Поиск
номенклатуры
Приемка
Отгрузка
Разграничение
прав доступа
Программное обеспечение терминала, позволит произвести необходимые операции:
Склад металлопроката

## Slide 10
Система хранения огорожена металлическим сетчатым ограждением для ограничения перемещения персонала склада.
Ограждение имеет дверные модули для входа сервисного персонала в рабочую зону при обслуживании системы хранения.
Высота ограждения – не менее 2 200 мм.
На каждой станции выдачи устанавливаются фотоэлектрические барьеры безопасности, которые отключают все приводные механизмы системы и включается светошумовая сигнализация, в случае обнаружения посторонних предметов.
Общая иллюстрация создания зон с разным уровнем опасности при работе с роботизированным оборудованием
Принцип технологии, заложенной в основу лазерных сканеров безопасности
Склад металлопроката: высота варьируется
Безопасность

## Slide 11
Склад металлопроката
Пути решения и суть предложения № 2
1. номер ячейки, где расположена единица хранения;
2. тип единицы хранения.
3. текстовое название единицы хранения;
4. вес в тн единицы хранения;
5. количество одноименной номенклатуры хранения.

## Slide 12
Экранная форма по перемещению по местам хранения листов из наличия на складе выглядит так:
Склад металлопроката
Прослеживаемость листового проката

## Slide 13
Благодаря автоматизированной складской системе производство приобретет современный и аккуратный вид.
Склад металлопроката: высота варьируется
Внедрение инновационных производственных систем и технологий – залог эффективного развития промышленности в России

## Slide 14
Склад металлопроката: высота варьируется
Примеры применения
Система может быть использована на складах металлоторговых компаний, где требуется хранение большого количества металлического проката различных размеров и типов.

## Slide 15: Спасибо за внимание!