## Slide 1: Методы исследования свойств биосовместимых материалов
Автор курса: к.т.н., доцент Т. И. Балькова
Кафедра Материаловедение и технологии машиностроения
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева

## Slide 2
Введение
Биосовместимость — способность материала встраиваться в организм пациента, не вызывать побочных клинических проявлений и индуцировать клеточный или тканевой ответ, необходимый для достижения оптимального терапевтического эффекта.
Биосовместимые материалы и устройства – это материалы или устройства, которые действуют или функционируют гармонично и согласованно при нахождении в контакте или внутри живого тела, не вызывая серьезных заболеваний или осложнений.
Notes: Биосовместимость - устойчивость имплантируемого материала к воздействию сред организма и отсутствие токсического действия на ткани организма

## Slide 3: По биосовместимости материалы делят на три группы:
Биотолерантные
Биоинертные
Биоактивные

## Slide 4: Примеры биосовместимых материалов
Notes: 1.+биологически стабильные
- образуют соединительные капсулы вокруг имплантата,не включаются в метаболизм костной ткани, не образуют физикохимической связей с костным матриксом, не имеют остеоиндуктивных свойств
2.+ не подвергаются деградации, образуют устойчивые оксидные пленки на поверхности, способные стать основой остеокондуктивной матрицы
- не включаются в метаболизм.
3 включаются в метаболизм костного матрикса, со временем замещаются костной тканью

## Slide 6: Механические свойства материалов определяют способность материала сопротивляться деформированию и разрушению под действием напряжений, возникающих вследствие силовых и тепловых нагрузок. Основные механические свойства:

## Slide 7: Кривая растяжения

## Slide 8: Пластичность способность материала деформироваться под действием внешних нагрузок.
Notes: Деформации, исчезающие после снятия напряжений, называют упругими, а сохраняющиеся после прекращения действия внешних напряжений - остаточными. Остаточная деформация, происходящая без разрушения, называется пластической

## Slide 9: Твердость способность поверхности материала сопротивляться вдавливанию инородного тела. Вдавливаемое тело называется индентор. Основными методами определения твердости металлов и сплавов являются

## Slide 10: Химические свойства материалов характеризуют стойкость материала к влиянию контактирующих с ним веществ.
Металлы и сплавы
Коррозионная стойкость
Неметаллические материалы
Стойкость к старению

## Slide 11: Металлические материалы
Стали и сплавы | Применение
Нелегированные стали 30,45,50 У8А – У12А Легированные стали 12Х13, 30Х13, 65 Г, 50X14МФ, ХВ5 Титановые сплавы ОТ4-1, ОТ 4 ,ВТ 6, ВТ14, ВТ16 | Медицинские инструменты (колющие, режущие, зажимные, зондирующие, бужирующие) Изделия травматологические (соединяющие и воздействующие на ткани организма)
Нитинол (Ni+Ti) Титановые сплавы Сплавы кобальта (Co+Cr+Mo) | Имплантаты

## Slide 12: Старение полимерных материалов самопроизвольное необратимое изменение важнейших технических характеристик, происходящее в результате химических и физических процессов, развивающихся в материале при эксплуатации и хранении. Причины старения

## Slide 13: Биологические свойства материалов характеризуют воздействие на биологическую среду, в которой находятся (степень токсичности для живых организмов) Имплантат должен: ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.
• не вызывать отравления организма и не быть аллергеном, • не травмировать живую ткань, • не быть канцерогенным, • не вызывать антигенного действия, • не вызывать деструкции и разложения белков и ферментов, • не нарушать электролитный баланс, • не вызывать отклонений в системах метаболизма.
Notes: для исследования биологических свойств медицинских изделий и материалов,

## Slide 14
Notes: Тест на раздражение позволяет определить способность материала или его экстракта вызывать воспалительную реакцию при прямом контакте с тканью in vivo. Гемолитическое действие повышенное разрушение эритроцитов
С помощью имплантационного теста оценивают местное патогенное воздействие на ткани. Острая токсичности -определение летальной дозы материала или вытяжки и выявление возможного токсического эффекта материала при однократном или многократном воздействии в течение периода времени менее 24 ч.