## Slide 1: Показатели характеризующие работу ДВС

## Slide 2: Двигатель Внутреннего Сгорания можно оценить тремя основными показателями: - мощность двигателя; - крутящий момент; - расход топлива.

## Slide 3
Крутящий момент
Крутящий момент двигателя рассчитывается по формуле:
M = F*R,
где F – это сила, с которой давит поршень, R - длина плеча (рычага).
В данном случае плечом будет расстояние от оси вращения коленчатого вала до места крепления шатунной шейки.
Этот параметр измеряется в ньютонах на метр (Hм).
1H соответствует 0,1 кг, который давит на конец рычага длиной в метр.

## Slide 4
Мощность двигателя
Под мощностью следует понимать физическую величину, которая показывает совершаемую двигателем работу за единицу времени. При вращательном движении мощность определяется как произведение крутящего момента на угловую скорость вращения коленчатого вала. Обычно она указывается в лошадиных силах (л.с.), но встречается измерение и в кВт. Существует несколько единиц измерения под названием «лошадиная сила», но, как правило, имеется в виду так называемая «метрическая лошадиная сила», которая равная ≈ 0,7354 кВт. - 1 кВт = 1,3596 л.с. (для метрического исчисления);

## Slide 5
Двигатели большей мощности производители получают увеличением:
рабочего объема, что приводит к росту габаритов двигателя и ограничению допустимых максимальных оборотов из-за значительных сил инерции увеличившихся деталей;
оборотов коленчатого вала, число которых ограничено инерционными силами и увеличением износа деталей. Высокооборотный двигатель одинаковой мощности с низкооборотным обладает меньшим сроком службы, так как в среднем для одного и того же пробега его коленчатый вал будет совершать больше оборотов;
давления в цилиндре путем повышения степени сжатия либо наддувом воздуха посредством турбо- или механических нагнетателей. Для применения наддува степень сжатия вынужденно уменьшают для предотвращения детонации (у бензиновых двигателей) и снижения жесткости работы (повышенные нагрузки в цилиндро-поршневой группе дизеля, сопровождаемые чрезмерным шумом) (у дизелей). Наддув позволяет, например, сохранить мощность при меньшем рабочем объеме.

## Slide 6
Расход (удельный расход) топлива
Удельный расход топлива двигателя – это количество топлива, затрачиваемое для производства определенного количества энергии. Чем расход ниже, тем рациональнее будет использоваться топливо. Расход связан с эффективностью двигателя. Один двигатель может иметь разный расход топлива в зависимости от скорости и нагрузки.

## Slide 7
Роль мощности и крутящего момента двигателя
Для обеспечения лучших динамических показателей двигателя, производители стараются наделить силовой агрегат максимальным крутящим моментом, который будет достигаться в более широком значении оборотов двигателя.
Чтобы правильно оценить роль этих двух понятий, стоит обратить внимание на следующие факты:
- Взаимосвязь мощности и крутящего момента можно выразить в формуле:
P = 2π*M*n,
где Р – это мощность, M – показатель крутящего момента,
а n – количество оборотов коленчатого вала в единицу времени.

## Slide 8
- Крутящий момент более конкретный показатель характеристики двигателя.
Низкий крутящий момент (даже при высокой мощности) не позволит реализовать потенциал двигателя: имея возможность разогнаться до высокой скорости, автомобиль будет достигать этой скорости невероятно долго.
- Мощность двигателя будет возрастать с повышением оборотов: чем выше, тем больше мощность, но до определенных пределов.
- Крутящий момент увеличивается с повышением количества оборотов, но при достижении максимального значения показатели крутящего момента снижаются.
- При равных показателях мощности и крутящего момента более эффективным будет двигатель с меньшим расходом топлива.

## Slide 9
Эффективная мощность – мощность, получаемая на коленчатом валу. Она меньше индикаторной на 20…25%, так как часть мощности затрачивается на преодоление сил трения в механизмах двигателя и приведение в действие вспомогательных устройств (насосов, вентилятора, генератора и др.) и на газообмен.
Механический коэффициент полезного действия (КПД) двигателя – отношение эффективной мощности к индикаторной. Он зависит в основном от качества обработки деталей, смазывания трущихся деталей и правильности сборки двигателя. Значения механического КПД колеблются в пределах 0,75…0,80.
Эффективный коэффициент полезного действия – отношение количества теплоты, превращенный в механическую работу, к количеству теплоты, содержащейся в топливе. Значение эффективного КПД находится в пределах 0,26…0,37 (для карбюраторных двигателей – нижний, а для дизелей – верхний предел). В исправном двигателе около 30% теплоты идет на получение эффективной мощности. Остальная тепловая энергия расходуется на механические потери (»20%), нагрев охлаждающей жидкости (»25%) и двигателя (»10%), а также уносится с отработавшими газами (»15%).

## Slide 10: Контрольные вопросы
Что такое карбюрация
Дайте определение эффективного удельного расхода топлива ДВС.
Дайте определение коэффициента избытка воздуха горючей смеси.
Каким параметром оценивается жесткость работы двигателя?
В чем основное различие индикаторных и эффективных показателей двигателей?
Какие основные вредные вещества содержатся в отработавших газах дизелей и бензиновых двигателей?
Какие эксплуатационные факторы и как влияют на основные показатели двигателей?